仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | -80度低温冰箱 | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：用于生化实验质粒提取及鉴定实验菌液的制备 |
| 参数要求： 1、温度范围：-50℃～-86℃(每档1℃) 2、制冷性能 -86℃(环境温度30℃) 3、外部尺寸(mm)：670×867×1860 4、内部尺寸(mm)：490×600×1140 5、有效容积：333L(11.8立方英里） 6、产品重量：255kg 7、耗电量(220V,50Hz)：610W 8、隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡+VIP真空隔热板 9、外部材料：彩色涂层钢板 10、内部材料：彩色涂层钢板 11、搁板：3层,可调节高度,不锈钢 12、外门：1扇 13、内门：2扇,硬质聚亚胺酯原位整体发泡 14、外门锁/锁扣：1把外门锁+1把外门锁扣 15、脚轮：4个(2个可调节) 16、检测孔：3个,直径17mm(背部,左下角,右下角) 17、压缩机：全封闭型输出功率/400W(高温级),600W(低温级) 18、制冷剂：HFC 19、报警系统：高／低温报警,断电报警,过滤网检测,自我诊断,远程报警接点,电池更换通知 20、远程报警接点：容许接点容量/DC30V,2A 附件：钥匙1套,除霜冰铲1把 |