仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 恒温培养振荡器 | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：用于生化实验SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质相对分子量实验中待测蛋白质样品的制备 |
| 参数要求： 1、控制方式 P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2、显示方式 LCD（大屏幕液晶双显） 3、循环方式：强制对流式 4、振荡方式：旋转振荡式 5、驱动方式 ：单轴平衡装置式（单轴平衡驱动式） 6、温度范围 ：环境温度+5℃-60℃ 4℃-60℃ 7、温度精度 ±0.1℃ 8、温度均匀度 ±0.5℃ 9、旋转频率 50∽300rpm 10、旋转精度 ±1rpm 11、摆振幅度 Φ25mm 12、安全功能 上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置； 13、加热器 800W 14、定时范围 0-500小时 |