南京中医药大学常用危险化学品安全数据清单MSDS

编写说明

在使用危险化学品时，应取得MSDS，并由安全专业人员组织相关作业人员（包括老师，学生等人员）进行学习，将MSDS装订成册挂放或张贴在实验室内，提供查阅；同时要告知：正确选择和使用个人防护用品、怎样防止和处理贮存和运输中发生泄漏或燃爆事故、如何防止环境污染以及急救的措施和掌握消防方法等，以达到在第一时间将危害和损失减到最小。其次还要按MSDS的建议和信息，落实各项预防事故的相应措施和设置。例如发放相适应的个人劳动保护用品；在使用酸碱作业场所，应置备净水洗眼器或冲淋器；危险化学品的贮存应按说明书分类规定隔放；对各教学楼内应配备相应的消防器材和冲洗水源。各学院、各实验室内做好定期检查储存和使用的危化品包装上是否贴有统一分类的安全标签；对废弃的危化品剩渣、残液和其贮存器的处理要落实到委托国家环保部门批准的有资质的单位进行。

随着各项安全条例及法规的贯彻实施和职工安全意识教育，将加快MSDS／CSDS的认识推广和普及，从而提高使用化学品安全管理能力，有效预防和减少事故，改善安全、健康、环保水平。

获取法规信息途径：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

《危险货物品名表》（GB12268-2005）

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）

《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

目录

二氧化碳	5

抗燃油	7

氢氧化钠	10

乙醇(95%)	12

硝酸钾	14

氧气	16

乙炔	18

润滑油	20

液化石油气	22

甲醇	24

金属钠	27

四氢呋喃	29

二甲苯	31

汽油	33

硫黄	35

炭黑	37

胶粘剂	38

促进剂	40

古马隆	42

硅烷	44

拜迪环氧富锌底漆	46

稀释剂	48

拜迪环氧富锌固化剂	50

铁红防锈漆	53

萘	55

聚氨酯	58

四合一清洗剂	60

环氧树脂	62

轻柴油	64

齿轮油	66

液压油	68

导热油	70

瞬间粘着剂	72

松节油	74

溶剂油	76

无水乙醇	78

天那水	80

锌	82

过氯乙烯	84

聚酰胺树脂	86

氯化橡胶面漆	88

黄油	90

硬脂酸	92

氧化锌	94

氧化镁	96

二甲基硅油	98

白炭黑	100

石蜡油	102

抗硫化还原剂	104

防老剂	106

防焦剂	108

# 二氧化碳

一	标识

中文名         二氧化碳

英文名  　     carbon dioxide

分子式  　     CO2

相对分子质量　 44.01

CAS号　　　      124-38-9

危险性类别　   第2.2类  不燃气体

化学类别　     非金属单质

二　主要组成与性状

主要成分　　二氧化碳

外观与性状　无色无臭气体。

主要用途　  用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。

三　健康危害

侵入途径　吸入。

健康危害　在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。

四　急救措施

皮肤接触　若有冻伤，就医治疗。

眼睛接触　若有冻伤，就医治疗。

吸入　    迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

食入　    无危害

五　燃爆特性与消防

燃烧性　     不燃

危险特性　   若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法　   本品不燃。有雾状水保持火场中容器冷却。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

七　操作处置与储运注意事项

密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

八　防护措施

工程控制　    密闭操作提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护　   一般不需特殊防护。

身体防护　   穿一般作业工作服。

手防护　     戴一般作业防护手套。

其它　      避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

九　理化性质

熔点（℃）　        -56.6℃/527kPa

沸点（℃）　         -78.5℃/升华

相对密度（水＝1）    1.56/-79℃；

相对密度（空气＝1）　1.53

饱和蒸气压（kPa）　  1013.25(-39℃)

临界温度（℃）       31

临界压力（MPa）　  7.39

溶解性　溶于水、烃类等多数有机溶剂。

十　稳定性和反应活性

稳定性 稳定　　　聚合危害 不聚合    避免接触的条件 热源      燃烧（分解）产物

十一　环境资料

可引起室温效应。

十二　废弃处置

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

允许气体安全地扩散到大气中。废弃容器交由生产厂家或合格承包商处理。

十三　运输信息

危规号　    20019　 UN编号　  1013    包装分类　  III　　　包装标志　  5包装方法　　钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱

# 抗燃油

一　标识

中文名　控制油

英文名  EH  oil

分子式  多烃类和抗燃添加剂磷酸苯酯

相对分子质量　　无资料

CAS号　　  1330-78-5

危险性类别　第三类易燃液体

化学类别　　油类

二　主要组成与性状

主要成分　  主要为脂肪烃和环烃的成份、磷酸苯酯添加剂。

外观与性状　稍有粘性的棕色液体。

主要用途　  主要用作汽轮机的液压操作系统。

三　健康危害

侵入途径　吸入、食入，经皮吸收。

健康危害　油引起的危害――皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。
慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。

添加剂引起的危害――本品引起中毒性神经病，对体内假性胆碱酯酶有抑制作用，但不抑制真性胆碱酯酶。急性中毒：大量口服先出现恶心、呕吐、腹泻，后出现肌肉疼痛，继之迅即出现肢体发麻和肌无力，可引起足、腕下垂。损害以运动神经为主。重者可有咽喉肌肉、眼肌和呼吸肌麻痹。可因呼吸麻痹而致死。亦可经皮肤、呼吸道吸收。慢性中毒：长期小量接触邻位磷酸三甲苯酯，可出现与急性中毒相同的神经系统损害。

四　急救措施

皮肤接触　一般接触，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触　提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟或直至伤害减退；如果伤害无法减退，就医。

吸入　    在室温和常压下，吸入少量是没问题的。当吸入高温油蒸汽或吸入大量油蒸汽时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入　　  尽快彻底洗胃。就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性　    易燃

闪点（℃）　250

爆炸下限（%）　  1.3

引燃温度（℃）    300

爆炸上限（%）　  0.6-8.7

最小点火能（mJ）　无资料

最大爆炸压力（MPa）0.813

危险特性　易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。与氧化剂能发生强烈反应。

灭火方法　尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七　操作储运注意事项

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴防化学品手套。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3 m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

八　防护措施

车间卫生标准   中国MAC（mg/ m3） 未制定标准

工程控制　严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护　可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴循环式氧气呼吸器。

眼睛防护　一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护　穿防静电工作服。

手防护　戴橡胶耐油手套。

其它　  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

九　理化性质

熔点（℃）　         －18

沸点（℃）　         282-338

相对密度（水＝1）　  0.87-0.9

相对密度（空气＝1）　无资料

溶解性　不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

十　稳定性和反应活性

稳定性　    稳定

聚合危害　　不聚合

禁忌物　　　强氧化剂、卤素

燃烧（分解）产物　　一氧化碳、二氧化碳、氧化磷、磷烷。

十一　环境资料

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

十二　废弃处置

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置方法：废油及废油桶收集后存放于废油桶中，再由承包商处理。不可将废油排放到自然环境中。建议用焚烧法处置，焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

十三　运输信息

包装分类　I

包装标志　7

包装类别  O52

包装方法　开口钢桶

# 乙醇(95%)

一　标识

中文名　乙醇(95%)；酒精

英文名  ethyl (95%);ethanol

分子式        C2H6O

相对分子质量　　46.07

CAS号　　 64-17-5

危险性类别　　第3.2类 中闪点易燃液体

化学类别　　有机溶剂

二　主要组成与性状

主要成分　 纯品

外观与性状　无色液体，有酒香。

主要用途　　用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

三　健康危害

侵入途径　吸入、食入、经皮吸收。

健康危害　本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

四　急救措施

皮肤接触　　脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触　　立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入　  迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入　　饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性　  本品易燃

危险特性　易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物   一氧化碳、二氧化碳

灭火方法　尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七　操作处置与储运注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八　防护措施

工程控制　密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护　一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护　一般不需特殊防护。

身体防护　穿防静电工作服。

手防护　戴一般作业防护手套。

其它　  工作现场严禁吸烟。

九　理化性质

熔点（℃）　  -144.1    沸点（℃）78.3

相对密度（水＝1）0.79   闪点(℃)     12

引燃温度(℃)   363 溶解性　与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

十　稳定性和反应活性

稳定性　稳定　　　 聚合危害不聚合

禁忌物　强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

十一　环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十二　废弃处置

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

处置前应参阅国家和地方有关法规。

与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废物贮存参见“储运注意事项”。

十三　运输信息

危规号　 32061UN编号　1170

包装分类　052　　包装标志　易燃液体

包装方法　小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

# 氧气

一	标识

中文名         氧；氧气

英文名  　     oxygen

分子式  　     O2

相对分子质量　 32.00

CAS号　　　      7782-44-7

危险性类别　   第2.2类  助燃气体

化学类别　     空气

二　主要组成与性状

主要成分　　高纯氧≥99.99%

外观与性状　无色无臭气体。

主要用途　  用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。

三　健康危害

侵入途径　吸入。

健康危害　常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％－60％的氧时，出现胸骨后不适感、清咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。

四　急救措施

皮肤接触　无危害

眼睛接触　无危害

吸入　    迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

食入　    无危害

五　燃爆特性与消防

燃烧性　    助燃

危险特性　  是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物形成爆炸性的混合物。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法　  本品助燃。用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断火源，用水喷淋保护却断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火有雾状水保持火场中容器冷却。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

七　储运注意事项

不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

八　防护措施

工程控制　    密闭操作提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护  一般不需特殊防护。

眼睛防护　   一般不需特殊防护。

身体防护　   穿一般作业工作服。

手防护　     戴一般作业防护手套。

其它　      避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

九　理化性质

熔点（℃）　         －218.8

沸点（℃）　         －183.1

相对密度（水＝1）    1.14（－183℃）

相对密度（空气＝1）　1.43

饱和蒸气压（kPa）　  506.62（－164℃）

临界温度（℃）       －118.4

临界压力（MPa）　  5.08

溶解性　溶于水、乙醇。

十　稳定性和反应活性

稳定性　 稳定

聚合危害　 不聚合

避免接触的条件　 热源

禁忌物   易燃或可燃物÷活性金属粉末÷乙炔。

十一　环境资料

对环境无害

十二　废弃处置

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

允许气体安全地扩散到大气中。废弃容器交由生产厂家或合格承包商处理。

十三　运输信息

危规号　    22001

UN编号　  1072

包装分类　  III

包装标志　  5，11

包装方法　　钢质气瓶

# 乙炔

一　标识

中文名　乙炔；电石气

英文名  acetylene

分子式  C2H2

相对分子质量　　26.04

CAS号　　 74-86-2

危险性类别　第2.1类易燃气体

化学类别　　炔烃

二　主要组成与性状

主要成分　  含量　工业级≥97.5%。

外观与性状　无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。

主要用途　  是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。

三　健康危害

侵入途径　吸入。

健康危害　具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。

急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗑睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

亚急性和慢性毒性　　动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。

四　急救措施

皮肤接触

眼睛接触

吸    入　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入

五　燃爆特性与消防

燃烧性　    易燃         闪点（℃）　无意义    爆炸下限（%）　   2.1

引燃温度（℃）     305　 爆炸上限（%）80.0    最小点火能（mJ）　  0.02

最大爆炸压力（MPa）　无资料

危险特性　极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

灭火方法　切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

七　储运注意事项

乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。充装要控制流速，注意防止静电积聚。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

八　防护措施

工程控制　生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护　一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护　一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护　穿防静电工作服。

手防护　戴一般作业防护手套。

其它　工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

九　理化性质

熔点（℃）　  －81.8（119kPa）　沸点（℃）　　－83.8 相对密度（水＝1）　    0.62

相对密度（空气＝1）0.91饱和蒸气压（kPa）4053（16.8℃）燃烧热（kJ/mol）　1298.4

临界温度（℃）35.2　　临界压力（MPa）6.14溶解性　微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

十　稳定性和反应活性

稳定性：稳定　 聚合危害： 聚合： 避免接触的条件：受热

禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素     燃烧（分解）产物：二氧化碳、一氧化碳。

十一　环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十二　废弃

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。

十三　运输信息

危规号　21024　　　UN编号　1001    包装分类　II　　包装标志　4包装方法　钢质气瓶。

# 润滑油

一　标识

中文名　润滑油

英文名  oil

分子式  含大部分环烷烃的烃类

相对分子质量

CAS号　　  非危险品

结构式

危险性类别　可燃液体

化学类别　　油

二　主要组成与性状

主要成分　  主要为高分子环烷烃的成份。

外观与性状　无色或浅黄色液体。

主要用途　  用于机械润滑、密封和冷却。

三　健康危害

侵入途径　吸入、食入，经皮吸收。

健康危害　石油蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

四　急救措施

皮肤接触　　脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触　　提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入　  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入　　误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性　    可燃       闪点（℃）　>180     爆炸下限（%）　  无资料

引燃温度（℃）    无资料　爆炸上限（%）　无资料   最小点火能（mJ）　  无资料

最大爆炸压力（MPa）　　无资料

危险特性　可燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法　尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七　储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3 m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

八　防护措施

工程控制　生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护　一般不需要特殊防护。

眼睛防护　　　一般不需要特殊防护。

身体防护　一般不需要防护，可穿防静电工作服。

手防护　戴橡胶防护手套。

其它　  工作现场严禁吸烟。

九　理化性质

酸值（mgKOH/g）　 <0.2

破乳化度（min）　　<60

水分ppm　    根据不同润滑油定

饱和蒸气压（kPa）　　　无资料

辛醇/水分配系数的对数值　　无资料

燃烧热（kJ/mol）　无资料

临界温度（℃）无资料

临界压力（MPa）无资料

溶解性　不与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

十　稳定性和反应活性

稳定性　    稳定

聚合危害　　不聚合

禁忌物　　　强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

燃烧（分解）产物　　二氧化碳、一氧化碳。

十一　环境资料

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

十二　废弃处置

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

处置方法：废油及废油桶收集后存放于废料仓库#6小库，再由设备部仓库联系承包商处理。不可将废油排放到自然环境中。

十三　运输信息

危规号　 　　　UN编号　包装分类　II　　包装标志　7   包装方法　小开口钢桶

# 液化石油气

一　标识

中文名　液化石油气；压凝汽油

英文名  liquefied petroleum ges；compressed petroleum gas

CAS号　　68476-85-7

危险性类别　第2.1类易燃气体

化学类别　　烃类

二　主要组成与性状

主要成分　  丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。

外观与性状　无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。

主要用途　  用作石油化工的原料，也可用作燃料。

三　健康危害

侵入途径　吸入。

健康危害　具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。

急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

四　急救措施

皮肤接触　　若有冻伤，就医治疗。

吸入　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性　    易燃     闪点（℃）　-74

爆炸下限（%）　 5　 引燃温度（℃）     426-537

爆炸上限（%）　 33  最小点火能（mJ）　  0.02

最大爆炸压力（MPa）　无资料

危险特性　极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法　切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

七　储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

八　防护措施

工程控制　生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护　一般不需要特殊防护，高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护　一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护　穿防静电工作服。

手防护　戴一般作业防护手套。

其它　工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

九　理化性质

熔点（℃）　  －81.8（119kPa）

沸点（℃）　　－83.8

相对密度（水＝1）　    0.62

相对密度（空气＝1）　　0.91

饱和蒸气压（kPa）　　　4053（16.8℃）

燃烧热（kJ/mol）　1298.4

临界温度（℃）35.2

临界压力（MPa）6.14

溶解性　微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

十　稳定性和反应活性

稳定性：稳定　聚合危害：聚合   避免接触的条件：受热　禁忌物：强氧化剂、卤素。

燃烧（分解）产物　　二氧化碳、一氧化碳。

十一　环境资料

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

十二　废弃

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

处置前应参阅国家和地方有关法规。

建议用焚烧法处置。

十三　运输信息

危规号　21053　　　UN编号　1075  包装分类　II　　包装标志　4  包装方法　钢质气瓶。

# 甲醇

一　标识

中文名　甲醇；木酒精。

英文名  methyl alcohol ；methanol。

分子式  CH4O

相对分子质量　　32.04

CAS号　　 67-56-1

危险性类别　第3.2 类中闪点易燃液体

化学类别　　醇类

二　主要组成与性状

主要成分　  纯品

外观与性状　无色澄清液体，有刺激性气味。

主要用途　　主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

三　健康危害

侵入途径　吸入、食入、经皮吸收。

健康危害  对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

四　急救措施

皮肤接触　　脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。至少15min，就医。

吸入　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入　　饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性　  本品易燃，具刺激性。

危险特性　易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物   一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法　尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六　泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七　储运注意事项

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

八　防护措施

检测方法　气相色谱法；变色酸分光光度法。

工程控制　生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护　可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护　戴化学安全防护眼镜。

身体防护　穿防静电工作服。

手防护　戴橡胶手套。

其它防护   工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

九　理化性质

外观与性状  无色澄清液体，有刺激性气味。熔点（℃）  -97.8相对密度(水=1) 0.79

相对蒸气密度(空气=1)   1.11沸点（℃） 64.8

饱和蒸汽压（kPa） 13.33(21.2℃)临界温度（℃） 240

临界压力（MPa）7.95辛醇/水分配系数的对数值  -0.82/-0.66

闪点（℃）  11燃烧热(kJ/mol)  727.0爆炸上限（V/V）44

引燃温度（℃） 385爆炸下限（V/V） 5.0

溶解性  溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

主要用途  主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

十　稳定性和反应活性

禁忌物　　　酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

十一　环境资料

急性毒性   LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮)

LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)）

其它有害作用  该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十二　废弃

处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。

处置应符合国家和地方有关法规。

废物贮存参见“储运注意事项”

处置方法：用焚烧法处置。

十三　运输信息

危规号　32058   UN编号1230   包装分类052

包装方法　小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项  本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

# 金属钠

1、化学品

化学品中文名称：金属钠

化学品英文名称：sodium

2、成分／组成信息

主要成分：钠≥98％  CAS号： 7740-23-5相对分子质量： 22.99分子式：Na

化学类别：碱金属

3、危险性概述

危险性类别：第4.3类  一级遇湿易燃物品

危险性综述：本品遇湿易燃、在空气中能自燃、遇水发生剧烈反应，放出氢气，可引起燃烧或爆炸。

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：在空气中能自燃，燃烧产生的烟（主要是氧化钠）对鼻、对眼、喉及上呼吸道有

腐蚀作用和极强的刺激作用，同潮湿皮肤或衣物接触可燃烧造成烧伤。

4、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗彻底清洗，至少15分钟。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难立即输氧。呼吸、心跳停止时，立即进行人工吸和心肺复苏术。就医。

食    入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

5、消防措施

燃烧性：易燃。

危险特性：金属钠化学活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸汽中会燃烧；遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引燃或爆炸；暴露在空气中能自行燃烧，并爆炸使熔融物飞溅；与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应，燃烧时呈黄色火焰；1000C时开始蒸发，蒸汽可以侵蚀玻璃。

灭火方法：不可用水，应采用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干沙等覆盖灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器，穿防火、防毒服，在上风向灭火；尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

6、泄漏应急处理

泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制人员进入。应急人员佩戴正压式呼吸器，穿防静电、防腐蚀、防毒服，禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，保持泄漏物干燥。不可直接接触泄漏物。

小量泄漏:用干燥的沙石或其他不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋，收入在金属容器，并保存在煤油或液体石蜡中

大量（粉末）泄漏：用塑料布或帆布覆盖泄漏物，减少飞散，保持干燥，严禁设法扫除干净，应在专家指导下清扫。

7、操作处置与储存

操作处置注意事项：

金属钠应密闭操作。操作业人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴安全防护面罩，穿防护服，戴橡胶手套，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟、私带水，使用防爆型通风系统和设备；避免与氧化剂、酸类、卤代物接触，尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。

储存注意事项：

金属钠应侵入煤油或石蜡油中，储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过320C，相对湿度不超过70%。包装要求密封，不可与空气接触，应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储；采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生的机械设备和工具，储区应备有合适的材料收容泄漏物。

8、接触控制／个体防护

工程控制：密闭操作，供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，紧态抢救或撤离时，必须佩戴正压式空呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护面罩  身体防护：穿化学防化服   手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。注意个人卫生。

9、理化特性

外观与性状：银白色柔软的轻金属，常温下质软如蜡。

熔点（℃）：97.81    相对密度（水=1）：0.97    沸点（℃）：88.29

相对密度（空气=1）：无资料    饱和蒸汽压（KPa）：0.13（4400C）

燃烧热（kJ／mo1）：209.5     临界温度（℃）：无资料  临界压力（MPa）：无资料

辛醇／水分配系数：无资料    闪点：无意义

引燃温度（0C）115    溶解性：不溶于煤油、石蜡油。

主要用途：用于制造化钠、过氧化钠和多种化学物或作还原剂。

10、稳定性和反应活性

稳定性：不稳定     聚合危害：不聚合

避免接触的条件：空气、潮湿空气、水

禁忌物：强氧化剂、水、氧气、酸类、卤素（氯、氟、溴蒸汽）、磷及许多氧化物

燃烧产物：氧化钠

11、毒理学资料

# 急性毒性：LD50： 4000mg/m3（小鼠腑腔内）

12、生态学资料

13、废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规的要求处置，或与厂商、制造商联系确定处置方法。废物储存参见”作业与储存”

14、运输信息

危险货物编号：43002   UN编号：1428  包装标志：遇湿易燃物品  包装类别：I类包装

包装方法：螺纹口玻璃瓶，塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（灌）或者塑料桶（灌）外木板箱。

# 四氢呋喃

一、  化学品标识

中文名:   四氢呋喃

英文名:   tetrahydrofuran

二、  成分/组成信息

主要成分:   纯品  CAS 号: 109-99-9  相对分子质量: 72.11  分子式: C4H8O

三、  危险性概述

危险性类别:第3.1类  低闪点易燃液体

危险性综述:本品极度易燃，具刺激性。

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触，可因脱脂作用而发生皮炎。

四、  急 救 措 施

皮肤接触:   脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:   提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入: 饮足量温水，催吐。就医。

五、  消 防 措 施

燃烧性:   易燃

闪点(℃):  -20           引燃温度(℃):   230

爆炸下限[％(V/V)]: 1.5    爆炸上限[％(V/V)]:    12.4

最小点火能(mJ):  0.54    最大爆炸压力(MPa):    无资料

危险特性:   其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法:   喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

六、  泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、  操作处置与储存

操作处置注意事项:  密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、  暴露控制/个体防护

中国MAC(mg/m3):         300

监测方法:   气相色谱法

工程控制:   生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护:   一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护:   穿防静电工作服。

手防护:    戴橡胶耐油手套。

其他防护:   工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

九、  理 化 特 性

外观与性状:    无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。

熔点(℃) :   -108.5        相对密度( 水=1 ):   0.89

沸点(℃) :   65.4        相对密度(空气=1):    2.5

饱和蒸气压(kPa):   15.20(15℃)     燃烧热(kJ/mol):   无资料

临界温度(℃) :   268     临界压力(MPa):    5.19

辛醇/水分配系数:    无资料

溶解性:   溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。

主要用途:   用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。

十、  稳定性和反应活性

稳定性:稳定      聚合危害:不聚合       避免接触的条件:空气。

禁忌物:酸类、碱、强氧化剂、氧。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

十一、  毒理学资料

急性毒性: LD50: 2816 mg/kg(大鼠经口)

LC50:  61740mg/m3，3小时(大鼠吸入)

致突变性： DNA损伤：哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。

十二、  生态学资料

生态学资料:    该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十三、  废 弃 处 置

废弃方法    把废液浓缩，再在一定的安全距离之外敞口燃烧。

十四、  运 输 信 息

危险货物编号: 31042  UN编号: 2056 包装标志:易燃液体 包装类别:Ⅱ类包装

包装方法:   小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项:  运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

# 二甲苯

一、  化学品及企业标识

中文名:   1,3-二甲苯; 间二甲苯

英文名:   1,3-xylene; m-xylene

二、  成分/组成信息

主要成分:   含量≥95％。

CAS 号:   108-38-3

相对分子质量: 106.17

分子式:   C8H10

化学类别:   芳香烃

三、  危险性概述

危险性类别:第3.3类  高闪点易燃液体

危险性综述:本品易燃，具刺激性。

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害: 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

四、  急 救 措 施

皮肤接触:   脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:   提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入: 饮足量温水，催吐。就医。

五、  消 防 措 施

燃烧性:易燃

闪点(℃):  25            引燃温度(℃):   525

爆炸下限[％(V/V)]: 1.1      爆炸上限[％(V/V)]:  7.0

最小点火能(mJ): 无资料     最大爆炸压力(MPa):  0.764

危险特性:易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法:  喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

六、  泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、  操作处置与储存

操作处置注意事项: 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、  暴露控制/个体防护

中国MAC(mg/m3):  100

监测方法:气相色谱法

工程控制:生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护:  戴化学安全防护眼镜。

身体防护:  穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴橡胶耐油手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九、  理 化 特 性

外观与性状:无色透明液体，有类似甲苯的气味。

熔点(℃) :   -47.9       相对密度( 水=1 ):   0.86

沸点(℃) :   139        相对密度(空气=1):    3.66

溶解性:   不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

主要用途:   用作溶剂、医药、染料中间体、香料等。

十、  稳定性和反应活性

稳定性:   稳定     聚合危害:   不聚合     禁忌物:   强氧化剂。

燃烧(分解)产物:    一氧化碳、二氧化碳。

十一、  毒理学资料

急性毒性: LD50: 5000 mg/kg(大鼠经口)；14100 mg/kg(兔经皮)

刺激性:家兔经皮开放性刺激试验：10μg/24小时，重度刺激。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：3000mg/m3/24小时(孕7～14天用药)，对胚泡植入前的死亡率、胎鼠肌肉骨骼形态有影响，有胚胎毒性。

十二、  生态学资料

生态学资料:其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。

十三、  废 弃 处 置

废弃方法：用焚烧法处置。

十四、  运 输 信 息

危险货物编号: 33535   UN编号: 1307  包装标志:易燃液体；有毒品  包装类别:Ⅲ类包装

包装方法:小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项: 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

# 汽油

一、  化学品及企业标识

中文名：汽油

英文名：gasoline;petrol

CAS号：8006—61—9

危险性类别 ：第3．1类低闪点易燃液体

化学类别：烷烃

二、 主要组成与性状

主要成分：C4~C12脂肪烃和环烷烃。

外现与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

三、 健康危害

侵入途径：吸人、食人、经皮吸收。

急性中毒：

对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸人出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。、患者出现中毒性精神病。液体吸人呼吸道可引起吸人性肺炎。溅人眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸人中毒症状，井可引起肝、肾损害。

慢性中毒：

神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

四、 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

五、 燃爆特性与消防

燃烧性：易燃    闪点：(℃) -50    爆炸下限(％)：1．3   引燃温度(℃) ： 415~530

撮炸上限(％) ：6．O   最大爆炸压力(MPa)：0.813。

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合吻。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂；泡沫、干粉、二氯化碳。用水灭火无效。

六、  泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏；用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下．就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、 储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宣超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

八、 防护措施

中  国MAC(mg／m3)  300[溶剂汽油]

检测方法：气相色谱法

工程控制：牛产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护 ：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴防苯耐油手套。

其   它 ：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

九、 理化性质

熔点(℃)  ＜-60    沸点(℃)  40~200

相对密度(水＝1)  0.70~0.79

相对密度(空气＝1)  3.5

溶解性 ：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

十、 稳定性和反应活性

穆定性：稳定    聚合危害 ：不聚合

禁忌物：强氧化剂。

燃烧(分解)产物：一氮化碳、二氧化碳。

十一、 毒理学资料

急性毒性

刺激性  人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸人3mg／m3，12~24小时／天，78天(120号溶剂汽油)，未见中毒症状。大鼠吸入2500mg／m3，130号催化裂解汽油，4小时／天，6天／周，8周，体力活动能力降低，神精系统发生机能性改变。

十二、 环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十三、 废    弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。

十四、 运输信息

危规号  31001    UN编号  l 203

包装分类  Ⅰ    包袭标志  7

包装方法  小开口钢桶：安瓿瓶外木板箱。

# 硫黄

一、  化学品标识

中文名:  硫; 硫黄

英文名:  sulfur

二、  成分/组成信息

主要成分:  纯品

CAS 号: 7704-34-9

相对分子质量: 32.06

分子式:  S

化学类别:  非金属单质

三、  危险性概述

危险性类别:   第4.1类  易燃固体

危险性综述:   本品易燃。

侵入途径:  吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:  因其能在肠内、转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。

四、  急 救 措 施

皮肤接触:  脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:  提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入:  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入:  饮足量温水，催吐。就医。

五、  消 防 措 施

燃烧性:  易燃

闪点(℃): 无意义              引燃温度(℃):  232

爆炸下限[％(V/V)]:  35mg/m3        爆炸上限[％(V/V)]:  无资料

最小点火能(mJ):   15          最大爆炸压力(MPa):   0.415

危险特性:  与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。

灭火方法:  遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

六、  泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

七、  操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八、  暴露控制/个体防护

中国MAC(mg/m3):未制定标准

工程控制:  密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护: 一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩 。

眼睛防护:  一般不需特殊防护。

身体防护:  穿一般作业防护服。

手防护:   戴一般作业防护手套。

其他防护:  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

九、  理 化 特 性

外观与性状:   淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。

熔点(℃) : 119              相对密度( 水=1 ): 2.0

沸点(℃) : 444.6              相对密度(空气=1):   无资料

饱和蒸气压(kPa):   0.13(183.8℃)        燃烧热(kJ/mol): 无资料

临界温度(℃) : 1040           临界压力(MPa):   11.75

辛醇/水分配系数:   无资料

溶解性:  不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。

主要用途:  用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。

十、  稳定性和反应活性

稳定性:  稳定         聚合危害:  不聚合

禁忌物:  强氧化剂    燃烧(分解)产物:   氧化硫。

十一、  毒理学资料

急性毒性: LD50:  无资料    LC50: 无资料

十二、  生态学资料

生态学资料:   无资料。

十三、  废 弃 处 置

废弃方法：当作炸药处置。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。

十四、  运 输 信 息

危险货物编号: 41501   UN编号:  1350  包装标志:  易燃固体   包装类别:  Ⅲ类包装

包装方法:  两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:硫磺散装经铁路运输时：限在港口发往收货人的专用线或专用铁路上装车；装车前托运人需用席子在车内衬垫好；装车后苫盖自备蓬布；托运人需派人押运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

# 炭黑

一、  化学品标识

中文名：炭黑  化学品英文名：CARBON BLACK；

二、  成分/组成信息

CAS号：1333-86-4

三、  危险性概述

侵入途径:  吸入，眼睛及皮肤接触

健康危害: 吸入刺激鼻腔、嘴、喉；接触刺激皮肤和眼睛；长期暴露，会损伤皮肤和指甲，造成暂时或永久性损伤，伤害肺和呼吸道，并对心脏产生不良影响。慢性接触引起咳嗽、咳痰、烦燥、胸痛、头痛、肺损害、气管炎、皮疹。健康危害(蓝色)：1

四、  急 救 措 施

皮肤接触：脱去并隔离被污染的衣服和鞋。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min。

吸    入：移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。

五、  消 防 措 施

危险特性：粉尘与空气形成爆炸性混合物。与强氧化剂如氯酸盐、溴酸盐和硝酸盐会引起燃烧和爆炸。易燃性(红色)：1 反应活性(黄色)：0

灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、泡沫灭火剂，用砂灭火亦可。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。

六、  泄漏应急处理

应急处理：须穿戴防护用具进入现场；排除一切火情隐患；用简便、安全的方法收集粉尘于密闭的容器内，待处理。 环境信息：应急计划和社区知情权法：款313表R，最低应报告浓度 0．1％。

七、 操作处置与储存

储存注意事项：避免接触禁忌物，严禁烟火。须贴“自燃”标签，严禁航空、铁路运输。 ERG指南：133 ERG指南分类：易燃固体

八、  接触控制\个体防护

呼吸系统防护：NIOSH/OSHAl 7．5mg／m3：防尘防烟雾呼吸器。35mg／m3：专用口罩和口鼻罩以外的防尘防烟雾呼吸器、供气式呼吸器。87．5mg／m3：连续供气式呼吸器、动力驱动带烟尘过滤层的空气净化呼吸器、高效滤层防微粒全面罩呼吸器、动力驱动带高效滤层面罩紧贴面部的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器、正压供气式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、面罩紧贴面部的连续供气呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护：戴防尘镜保护眼睛

身体防护：严禁烟火；穿戴清洁完好的防护服、足靴、头盔，以保护皮肤手防护：手套

其他防护：定期进行肺功能检查

八、 理化特性

外观与性状：黑色、无气味固体。有可能含有易燃的碳氢化合物。

九、  毒理学资料

急性毒性：LD50：致癌。 IARC评价：3组，未分类物质；人类资料不足；动物证据不充分 IDLH：1750mg／m3 OSHA表Z—1空气污染物：以炭黑提取物计 NIOSH标准文件：NIOSH 78—204

十、 生态学资料

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

# 胶粘剂

一、  化学品及企业标识

化学品中文名称：胶粘剂（HB308促进剂）

化学品英文名称：adhesive（HB308 Accelerant）

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

化学名称：胶粘剂（HB308促进剂）

化学成份：1、氯丁橡胶 2、甲苯  3、丙酮

三、   危险性概述

危险性类别：易燃液体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：对眼睛及呼吸道有刺激作用，吸收可能引起脉水肿，抑制中枢神经系统。

急性状态：头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：易燃性：本品为中闪点液体，遇高热，明火可能引起燃烧。

毒害性：在使用时可能形成易燃蒸气，吸入有刺激性。

闪点：7℃C·CO

灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂等扑救。

注意事项：用水扑火无效。

五、  泄漏应急处理

切断火源，用砂土，活性碳，或其它惰性材料吸收残液，防止进入水道、排洪沟等限制性空间。

消除方法：人员预防，万一形成蒸发，使用呼吸器，确保足够通风，使用个人防护衣物。                                                                                                  擦拭干净。

六、操作处置与储存

密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所禁烟，使用防爆性的通风系统和设备，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

注意事项：保持容器密封，储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。采用防爆性照明、通风设施，运输时，夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。

储存温度≤25℃.

七、接触控制/个体防护

监测方法:工程控制:空旷通风，防止火种。

呼吸系统防护：作业人员应该佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作后淋浴更衣，注意一个人清洁卫生。

八、理化特性

外观：深黄色液体

相对密度（水=1）：0.85-0.88

闪点：7℃C·CO，

爆炸极限:1.27%-7%,

溶解性: 不与水相溶。

主要用途：钢结构容器内防腐。

九、 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：

禁忌物：强氧化剂、酸类。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

十、毒理学资料

急性毒性：低毒；会引起头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。长期低浓度接触引起神经衰弱综合症和消化道症状。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水及清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐、就医。

灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂等扑救。

注意事项：用水扑火无效。

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

统一收集，按照公司危险废弃物管理规定进行处置。

十三、运输信息

危险货物编号：3    UN编号：113    包装类别：Ⅱ  包装方法：铁桶包装

运输注意事项：铁路运输严格按照铁道路《危险货物运输规则》。道路运输时应配备相应品种数量的消防

器材及泄漏应急处理工具和装备。

十四、法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》2002年国务院令第344号。1996劳动部发423号：工作场所安全使用化学品规定等法规。

# 促进剂

一、  化学品及企业标识

中文名称：胶粘剂（HB308促进剂）

英文名称：adhesive（HB308 Accelerant）

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

化学名称：胶粘剂（HB308促进剂）

化学成份：1、氯丁橡胶 2、甲苯  3、丙酮

三、   危险性概述

危险性类别：易燃液体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：对眼睛及呼吸道有刺激作用，吸收可能引起脉水肿，抑制中枢神经系统。

急性状态：头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：易燃性：本品为中闪点液体，遇高热，明火可能引起燃烧。

毒 害 性：在使用时可能形成易燃蒸气，吸入有刺激性。

闪    点：7℃C·CO

灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂等扑救。

注意事项：用水扑火无效。

五、  泄漏应急处理

切断火源，用砂土，活性碳，或其它惰性材料吸收残液，防止进入水道、排洪沟等限制性空间。

消除方法：人员预防，万一形成蒸发，使用呼吸器，确保足够通风，使用个人防护衣物。                                                                                                  擦拭干净。

六、操作处置与储存

密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所禁烟，使用防爆性的通风系统和设备，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

注意事项：保持容器密封，储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。采用防爆性照明、通风设施，运输时，夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。

储存温度≤25℃.

泄漏应急处理:人员撤离泄漏污染区至通风处，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道，排水沟等限制性空间。小量泄漏，用砂土覆盖，待期干燥后回收或无害处理后废弃。大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、装入容器，收集人员必佩带防毒口罩。

七、接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制:空旷通风，防止火种。

呼吸系统防护：作业人员应该佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作后淋浴更衣，注意一个人清洁卫生。

八、理化特性

外    观：深黄色液体

相对密度（水=1）：0.85-0.88

闪    点：7℃C·CO，

爆炸极限:1.27%-7%,

溶 解 性: 不与水相溶。

主要用途：钢结构容器内防腐。

九、 稳定性和反应活性

稳 定 性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：

禁 忌 物：强氧化剂、酸类。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

十、毒理学资料

急性毒性：低毒；会引起头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。长期低浓度接触引起神经衰弱综合症和消化道症状。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水及清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食    入：饮足量水，催吐、就医。

灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂等扑救。

注意事项：用水扑火无效。

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

统一收集，按照公司危险废弃物管理规定进行处置。

十三、运输信息

危险货物编号：3    UN编号：113    包装类别：Ⅱ  包装方法：铁桶包装

运输注意事项：铁路运输严格按照铁道路《危险货物运输规则》。道路运输时应配备相应品种数量的消防

器材及泄漏应急处理工具和装备。

十四、法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》2002年国务院令第344号。1996劳动部发423号：工作场所安全使用化学品规定等法规。

# 古马隆

一、  化学品及企业标识

中文名称：古马隆树脂；古马隆-茚树脂

英文名称：coumatone resin

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

三、   危险性概述

危险性类别：易燃油状液体或固体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收后中毒。具刺激作用。

急性状态：头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：遇高热、明火或氧化剂，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

毒 害 性：在使用时可能形成易燃蒸气，吸入有刺激性。

闪    点：66.7℃

灭火方法：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

注意事项：用水扑火无效。

五、  泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。用砂土吸收，收集于一个密闭的容器中，运至废物处理场所。被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

六、操作处置与储存

密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。容器与传送设备要接地，防止产生静电。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过30℃。保持容器密封，严禁与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

七、接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制: 严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作后淋浴更衣，注意一个人清洁卫生。

八、理化特性

外    观：无色粘稠液体或是黄色、褐色、黑色块状固体，具有芳香味

相对密度（水=1）：1.0720

pH值(酸度计法)：5～9 5～9 4～10

闪    点：66.7℃

溶 解 性: 不溶于水，可混溶于苯、石油醚、乙醇、醚。

主要用途：液体型产品作为天然胶和合成胶（丁基胶除外）的增粘剂和增塑剂，也可以用作再生胶的再生剂。固体型的产品可用作丁苯胶、丁腈胶、氯丁胶的有机补强剂。

九、 稳定性和反应活性

避免接触的条件：光照。

禁 忌 物：强氧化剂。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

十、毒理学资料

LD50：500 mg/kg(小鼠腹腔)

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

统一收集，按照公司危险废弃物管理规定进行处置。建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

十三、运输信息

危险货物编号：32101    UN编号：2376    包装类别：

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外

普通木箱。

运输注意事项：铁路运输严格按照铁道路《危险货物运输规则》。道路运输时应配备相应品种数量的消防

器材及泄漏应急处理工具和装备。

十四、法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》2002年国务院令344号。1996劳动部发423号：工作场所安全使用化学品规定等法规。

# 硅烷

一、  化学品及企业标识

中文名称：甲硅烷

英文名称：silicon tetrahydride

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

化学名称：甲硅烷

三、   危险性概述

危险性类别：无色易燃气体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：硅烷会刺激眼睛。硅烷分解产生无定型二氧化硅。眼睛接触无定型 二氧化硅颗粒会引起刺激。

皮肤接触：硅烷会刺激皮肤。硅烷分解产生无定型二氧化硅 。皮肤接触无定型二氧化硅颗粒会引起刺激。

眼睛接触：立即用水冲洗最少15分钟，水流不要太快，同时翻开眼睑。使受难者为“O”形眼，立即寻求眼科处理。

吸    入：.吸入高浓度的硅烷会引起头痛、恶心、头晕并刺激上呼吸道。硅烷会刺激呼吸系统及粘膜。过度吸入硅烷会引起肺炎和肾病。将患者尽快移到空气清新处。如有必要由受过培训的人员进行输氧或人工呼吸。如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。暴露在空气中能

自燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

有害燃烧产物：氧化硅、氢气。

闪    点：

灭火方法：1.从泄漏区疏散所有人。如有可能，在没有危险的情况下切断气源之后根据

燃烧的物质灭火

2.用水雾减少空气中形成的燃烧产物。水可能对扑灭硅烷的火灾不起作用。

3.不要用卤化物类灭火剂。如有可能，阻止泄漏。

4.不要试图在切断气源之前灭火。这样可以避免可燃性气体混合物的累积和重燃。

5.对于小型的泄漏，如果不能阻止泄漏而且泄漏也不会伤害人员，让火焰自然熄灭。用大量的水为周围的钢瓶喷淋降温，直到火焰熄灭。

6.在大的火灾中，应该用自动管支架和控制喷嘴从远距离灭火。

7.处理火灾初起时，要对眼睛进行保护。如果是大火，需要自给式呼吸器和全身防护服，包括防火服。如有必要，用肥皂水刷洗灭火设备。

五、  泄漏应急处理

1.撤离立即受影响区域。

2.硅烷是一种可自燃气体。该气体通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾。

3.不受控制的泄漏需要由经过培训的人员按照事先拟好的计划进行处理。硅烷的泄漏一般都会引起火灾。

4.如果硅烷泄放时压力过高或速度过快会引起滞后性的爆炸。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险，不要靠近。

5.如有可能切断泄漏的气源，隔离泄漏的钢瓶。如果不能阻止泄漏(或不能接近阀门)，让钢瓶在原地泄放或将钢瓶移到一个安全的地方泄放。

6.若从容器内及泄压阀或其他阀门泄漏，请与供商联系。

7.若泄漏来自用户系统，关掉钢瓶阀门，在修复前一定要泄压并用惰性气体吹扫。

8.所有人员都要有防护，泄漏区要受到控制。

9.所有应急反应人员都要有适当的防护，以避免暴露于硅烷中。监测周围环境中的硅烷含量。只有硅烷含量在允许范围内时(见第二部分)，人员才能在没有自给式呼吸器的情况下进入。进入前，可燃性气体的浓度一定要低于0.14%，也就是硅烷LEL的10％。进入前要争取关闭气体的总阀门。

六、操作处置与储存

1.在通风良好、安全且不受天气影响的地方存储。钢瓶应直立摆放。且保持保护性阀盖和输出阀的密封完好。

2.存储区域应远离频繁出入处和紧急出口。储存区域内不应有火源，储存区内所有电器必须有防爆设施。易燃物存放区应与氧及氧化物存放区最少相距20ft 。

3.或者在中间放置至少5英尺高的非易燃材料作为屏障，以保证能耐火半小时。储存区和使用区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。4.存储温度不可高于125℉(52℃)。将空瓶与满瓶分开存放。避免过量存储和存储时间过长。

5.使用先进先出系统。应考虑在储存区内安装测漏器和报警设备。

七、接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制:生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或

撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。  手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作后淋浴更衣，注意一个人清洁卫生。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

八、理化特性

外    观：无色气体  熔    点：-185 °C    沸    点：-112 °C

相对密度（水=1）：0.68/-182℃

溶 解 性: 溶于水，几乎不溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、硅氯仿和四氯化硅

主要用途：用作固态电器、布漆。

九、 稳定性和反应活性

稳 定 性：    聚合危害：     避免接触的条件：

禁 忌 物：强氧化剂、氧、碱、卤素。 分解产物：

十、毒理学资料

急性毒性：LC50：9600ppm，4小时(大鼠吸入)

致癌性：至今未被发现致癌

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

统一收集，按照公司危险废弃物管理规定进行处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

十三、运输信息

危险货物编号：21050     UN编号：2203     包装类别：O52  包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木

运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方

向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。

十四、法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发

[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质为第2.1 类易燃气体

# 拜迪环氧富锌底漆

一、  化学品及企业标识

中文名称：环氧富锌底漆

英文名称：a Epoxy zinc-rich primer

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

化学名称：环氧富锌底漆

三、   危险性概述

危险性类别：易燃液体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：对眼睛及呼吸道有刺激作用，吸收可能引起脉水肿，抑制中枢神经系统。

急性状态：头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：本品遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引着回燃。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

有害燃烧产物：燃烧时有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、氧化锌烟雾。

灭火方法及灭火器：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用

干粉、干砂灭火，禁止使用水、泡沫及二氧化碳灭火。

五、  泄漏应急处理

应急处理：切断火源，疏散泄漏污染区无关人员至安全地带，严格限制人员出入，查找并切断泄漏源，

防止进入下水道，建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿消防防护服。小量泄漏：尽可能将溢流液

收集到有盖容器内，用砂土或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗

涤剂洗刷，对使用过的洗液应稀释后排入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送至环卫部门规定的

处理场所。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集到专用容器内回收或运至环卫部门规定的处理场所。对泄漏的包装进行调换。

七、接触控制/个体防护

最高允许浓度：二甲苯（皮）：100mg/m3；丁醇：200 mg/m3；甲基异丁基酮：未制定标准；铝粉：

未制定标准；环氧树脂：未制定标准；聚酰胺树脂：未制定标准；涂料粉尘：10 mg/m3。

监测方法：空气中有毒气体浓度测定用气相色谱法。

空气中粉尘测定按GB5748 作业场所空气中粉尘测定方法。

工程控制：加强通风换气。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时建议戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时戴正压

式呼吸器。

眼睛防护：戴防化学品眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：涂防护膏或戴耐油橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟，进食、饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行

就业前和定期体检。

八、理化特性

外观与性状：甲组份：搅拌后，呈灰黄色浆状均匀液体，有特殊芳香味

乙组份：淡黄或棕色液体，无机械杂质，有刺激性气味。

PH 值：无资料   熔点（℃）：-47.9      沸点（℃）：139

相对密度（水=1）：1.9（甲乙组份按10∶1.3（质量比）比例混合后）

相对蒸汽密度（空气=1）：3.66          饱和蒸汽压（Kpa）：1.33（28.3℃）

燃烧热（KJ/mol）：4549.5               临界温度（℃）：343.9

临界压力（Mpa）：3.54                 辛醇/水份配等数的对数值：3.2

闪点（℃）：甲组份：25乙组份：30

溶解性：能和CT-X-900 环氧漆稀释剂混溶

主要用途：适用于船舶、码头、港口机械、桥梁、电力、石化、市政、钢结构厂房、集装箱等各类钢

结构表面作防腐蚀底漆或中间层漆。

九、 稳定性和反应活性

稳 定 性：稳定  聚合危害：不聚合

避免接触的条件：高热、明火、潮湿。  禁 忌 物：禁与氧化剂、酸类、碱类同库储存。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、氧化锌烟雾。

十、毒理学资料

急性毒性：LD50 5000mg/kg（大鼠经口）

LC50 19747mg/m3，4 小时（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性：大鼠、家兔吸入5000 mg/m3，8 小时/天，55 天，导致眼刺激、衰竭，共济失

调，RBC 和WBC 数稍下降，骨髓增生并有3%~4%的巨核细胞。

刺激性：人经眼：200PPM，引起刺激。家兔经皮500 mg（24 小时）中度刺激。

致畸性： 大鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：19 mg/m3，2 小时（孕9-14 天用药），引起肌肉骨髓

发育异常。

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：送环卫部门指定的处理场所或用控制焚烧法处理。

废弃注意事项：废物储存、废弃处置应参阅国家和地方环保有关法规

十三、运输信息

危险货物编号：33648（未列名）   UN 编号：1863

包装标志：易燃液体   包装类别：Ⅲ  包装方法：甲、乙分装，配比甲∶乙=5∶1（质量比）

内包装：大开口钢桶或大开口钢制提桶（带盖）；外包装：木箱（木板或木条）、瓦楞纸箱、竹筐、

柳条筐或不用外包装。

运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒，按有关

规定运输。

十四、法规信息

国内法规：《危险化学品安全管理条例》，《GB15603-1995 常用危险品储存通则》，《TJ36-79 工业企业设卫生标准-车间空气中有害物质的最高允许浓度》，《GB6514-1995 涂装作业安全规程涂漆艺安全及其通风净化》，《GB7691-87 涂装作业安全规程劳动安全和卫生管理》，《GB12463-1990危险货物运输包装通用技术条件》，国家经贸委国经贸安全[2000]189 号关于印发《劳动防护用品配备标准（试行）》的通知，《GB/T11651-1989 劳动防护用品选用规则》。国际法规：《作业场所安全使用化学品建议书》，联合国《关于危险化学货物运输的建议书》，《最常见运输危险货物品名表》。

# 稀释剂

一	标识

中文名:稀释剂

英文名 :103 thinner

危险性类别:第3.2 类 易燃液体

二　主要组成与性状

主要成分:二甲苯、丁醇

外观与性状:无色透明液体

主要用途

三　健康危害

侵入途径:吸入。

健康危害:

眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。

吸入：吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛，严重者意识丧失。

皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎、持续接触可引起皮肤皲裂和脱脂。

误服：可引起胃肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻。

四　急救措施

眼睛接触：用流动清水冲洗 15 分钟，如仍感刺激，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，

立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。

误服：饮足量温水，催吐，就医。

五　燃爆特性与消防

燃烧性：易燃。

灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。

有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳、NOx 等有毒烟雾。

六　泄漏应急处理

个人应注意事项：请参阅第8项

环境预防措施：不可倒入排水沟。

处 理  方  法：移开火源，保持良好的通风排气。未获授权之人士应趋离。 以机械性方式移除之；以化学黏结剂或若有需要以干砂来覆盖剩料，并移至密闭容器内。

七　操作处置与储运注意事项

处置：有关溶剂之注意事项应遵守。保持工作区域合适的通风，若有需要，动作及运送本产品时采用排气设备。提供合适的通风情况，若有需要，于工作区域使用局部抽排气设施。并采行防爆保护。

储存：保持容器干燥而且密封置于阴凉通风处。为保持产品品质所需的进一步储存条件请参阅产品资料。VCI储存分级：3A（VCI=德国化学工业协会）

八 接触控制/个体防护：

工程控制　:全面通风或局部排风。

八小时日时量平均容许浓度（TWA）： 100ppm   最高容许浓度（CEILING）：--

短时间时量平均容许浓度（STEL）：   125ppm   生物指针（BEIs）：--

个人防护设备：

呼吸防护：防毒面罩。

手部防护：合适的手套材质：亚硝酸盐橡胶—NBR（≧0.35mm）仅适合短时间接触。若沾染时应立即换下手套，避免皮肤接触沾湿手套。

眼睛防护：护目镜/面具。

皮肤及身体防护：穿着适宜的保护服装。

一般安全及卫生措施：远离食物、饮料及香烟。休息前及结束工作时务必洗手。工作服

必须隔离处理。立即更换被污染或湿透的衣物

九　理化性质

气    味：有轻微的胺气味

溶 解 度：微溶于水

自然温度：约370℃

沸点范围：约127℃

密    度：约0.99g/cm3（20℃）	闪火点	--

爆炸界限：低于容积1.0%；高于容积8.0%（二甲苯）；

粘    度：30S十　稳定性和反应活性

稳 定 性： 稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：热源燃烧（分解）产物

十　环境资料

对空气、水环境及水源可造成污染。

十二废弃处置

废弃物性质：危险废弃物。

废弃处置方法：送环卫部门指定的填埋场或处理场所，用控制焚烧法处理。

废弃注意事项：废物贮存、废弃处置应参阅国家和地方环保有关法规。

十三　运输信息

货物编号：33648（未列名）

UN 编号：包装标志：易燃液体

包装类型：III

包装方法：钢制提桶。

运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。

运输按有关规定路线行驶

十四　法规信息、

分类与品名编号：（GB57-93）

危险货物品名表：GB 12268-90

重大危险源辨识：GB 18218-2000

二甲苯 有 不适用 33535

生产场所40T

储存区100T

丁醇 有 不适用  33552  3.3  类

# 拜迪环氧富锌固化剂

一、化学品及企业标识

中 文 名：固化剂

英 文 名：Epoxy curing agent

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

化学品名称：环氧底漆固化剂CT-EP-03wpaint.5d6d.net5 x,P- Z4 g/ `6 @$ A3 P& a: {' \

主要有害成分     CAS No.涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛,防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛

聚酰胺树脂* ?" V2 @5 tpaint.5d6 d.ne t! x0 X' y. n8 [% a' M9 s& P

丁醇             71-36-3

甲基异丁基酮     108-10-1 涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛

挥发有机化合物（VOC）≤450 g/L 中国涂料油漆防腐论坛1 p- a% v3 g, Q0 E, g! |. O9 F

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

危险性类别：第3.3 类，高闪点液体涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛,防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：接触或使用本品对人体有害。其蒸汽对眼、粘膜、上呼吸道、皮肤有刺激作用，对中枢神经有麻醉作用:长期接触或短期内吸入高浓度蒸汽可有头晕、头痛、恶心、呕吐、食欲不振、胸闷、四肢无力、眼灼痛及皮肤干燥、皲裂及皮肤病等症状。长期吸入高浓度涂料粉尘，可出现消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽等症状。能造成急性中毒。wpaint.5d6d .net4 A. C' F" Z0 z% H! f( s: H

环境危害：本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。wpaint.5d6d .net 燃爆危害：本品遇明火、高热易引起燃烧，蒸汽与空气易形成爆炸性混合物。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, q

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：立即漱口饮水，洗胃。就医。

五、消防措施

特性：本品遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引着回燃。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

有害燃烧产物：燃烧时有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、氧化锌烟雾。防腐论坛|防腐蚀灭火方法及灭火器：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火，禁止使用水、泡沫及二氧化碳灭火。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急处理：切断火源，疏散泄漏污染区无关人员至安全地带，严格限制人员出入，查找并切断泄漏源，防止进入下水道，建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿消防防护服。小量泄漏：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，对使用过的洗液应稀释后排入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送至环卫部门规定的处理场所。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集到专用容器内回收或运至环卫部门规定的处理场所。对泄漏的包装进行调换。,七、操作处置与储存

操作注意事项：操作人员必须经专门的安全培训，严格遵守涂装作业安全操作规程和有关规定。

加强劳动保护，在涂装施工时，建议操作人员应穿戴好各种防护用具，裸露部分皮肤应涂好防护膏，当皮肤沾上油漆时，应及时用蘸有少量稀释剂的干净纱布擦去，并用肥皂洗净。涂装施工区域应有明显的禁止烟火标志，严禁明火，禁止使用产生火花的机械设备和工具，并设置足够数量的灭火器材。涂装施工区域应通风良好，如通风不良的区域涂装施工，应采用强制通风换气。涂装施工区域内所有电设备、照明设施应防爆。施工区域内防静电积聚，设施应接地，人员应穿防静电的工作服。每次涂装结束，应将施工区域的未用完油漆盖好盖子放回仓库，严禁置于无人看管的场所。沾有油漆的棉纱、抹布必须集中于带盖的铁桶内，一天一清，严禁随意丢弃。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装破损，配备泄漏应急处理设备。中国储存注意事项：储存于干燥、阴凉、通风、清洁、有严禁烟火标志的库房，防止阳光直接照射，远离火种热源，库温不宜超过30℃（高温季节可采取库顶喷水等办法），相对湿度不超过80%。保持容器密封。切忌与氧化剂、酸、碱、硫磺、食用化学品混储，库房内应有足够的灭火器材。储存场所应有防雷击装置，库房内所有电气设备、照明设施应防爆，库房内应备有泄漏处置设施。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。八、接触控制/个体防护涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛, 工业防腐,油漆最高允许浓度：丁醇：200 mg/m3；甲基异丁基酮：未制定标准；环氧树脂：未制定标准；聚酰胺树脂：未制定标准:涂料粉尘：10 mg/m3。wpaint.5d 6d.n et" B- G7 B: ?7 ^% y

监测方法：空气中有毒气体浓度测定用气相色谱法。中国涂料油漆防腐论坛" y5 m/ b4 E9 G$ @4 l

空气中粉尘测定按GB5748 作业场所空气中粉尘测定方法。

工程控制：加强通风换气。防腐论坛|防腐蚀论坛|涂料论坛|油漆论坛|油漆工艺|涂料|油漆|油漆十大品呼吸系统防护：空气中浓度超标时建议戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时戴正压式呼吸器。# Y2 s. x& V- m/ z4 Y

眼睛防护：戴防化学品眼镜。涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业防腐,身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：涂防护膏或戴耐油橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟，进食、饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：呈透明棕色液体，无机械杂质，有刺激性气味。防腐论坛|防腐蚀论坛|涂料论坛|油漆论坛| PH 值：无资料

熔    点（℃）：-46.9             沸    点（℃）：128            相对密度（水=1）：1.05 .5d6相对蒸汽密度（空气=1）：3.66wp 饱和蒸汽压（Kpa）：1.33（28.3℃）燃 烧 热（KJ/mol）：4529 腐临界温度（℃）：342            临界压力（Mpa）：3.54辛           醇/水份配等数的对数值：3.1

闪    点（℃）：30             引燃温度（℃）：520               爆炸上限%（V/V）：7.0

爆炸下限%（V/V）：1.1 涂料,油漆溶解性：能和CT-X-900 环氧漆稀释剂混溶

主要用途：适用于船舶、码头、港口机械、桥梁、电力、石化、市政、钢结构厂房、集装箱等各类钢结构表面作防腐蚀底漆或中间层漆。

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

稳定性：稳定。

禁配物：禁与氧化剂、酸类、碱类同库储存。中国涂料油漆防腐论坛; p! Y5 [' Q6 W) o- I7 U! g% X

避免接触的条件：高热、明火、潮湿。

聚合危害：不能发生

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、氧化锌烟雾。技术,油漆十大品牌,油漆品牌,费共享防腐技十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50 5000mg/kg（大鼠经口）防LC50 19747mg/m3，4 小时（大鼠吸入）涂料论坛,油漆论坛,亚急性和慢性毒性：大鼠、家兔吸入5000 mg/m3，8 小时/天，55 天，导致眼刺激、衰竭，共济失调，RBC 和WBC 数稍下降，骨髓增生并有3%~4%的巨核细胞。中国涂料油漆防腐论坛+ z6 U: A7 |: ]9 r5 ~+ i% M

刺 激 性：人经眼：200PPM，引起刺激。家兔经皮500 mg（24 小时）中度刺激。

致 畸 性： 大鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：19 mg/m3，2 小时（孕9-14 天用药），引起肌肉骨髓发育异常。

废弃物性质：危险废物* r- L& C: P7 d$ w/ G

废弃处置方法：送环卫部门指定的处理场所或用控制焚烧法处理。

废弃注意事项：废物储存、废弃处置应参阅国家和地方环保有关法规。Wpain

十二、运输信息中国涂料油漆防腐论坛2 L/ O! M, }# P; s3 d

危险货物编号：33649（未列名）中国涂料油漆防腐论坛1 U- l1 `6 N* H4 n% ~' k6 E- u( X

UN 编号：1863 涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业防腐,油漆知识,涂包装标志：易燃液体涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛,防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛, 威旗防Y包装类别：Ⅲwpaint.5d 6d.n et! u9 W5 ]8 o- g" N4 f8 [

包装方法：甲、乙分装，配比甲∶乙=5∶1（质量比）涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂内包装：大开口钢桶或大开口钢制提桶（带盖）；外包装：木箱（木板或木条）、瓦楞纸箱、竹筐、

柳条筐或不用外包装。涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛, 钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业防腐, 油漆,运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒，按有关

规定运输。wpaint.5d6 d.ne t/ s- i) E& `& N2 S$ J4 ?: N% |

十三、法规信息

国内法规：《危险化学品安全管理条例》，《GB15603-1995 常用危险品储存通则》，《TJ36-79 工业企业设计卫生标准-车间空气中有害物质的最高允许浓度》，《GB6514-1995 涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》，《GB7691-87 涂装作业安全规程劳动安全和卫生管理》，《GB12463-1990危险货物运输包装通用技术条件》，国家经贸委国经贸安全[2000]189 号关于印发《劳动防护用品配备标准（试行）》的通知，《GB/T11651-1989 劳动防护用品选用规则》。" M' S2 |5 q8 j1 z

国际法规：《作业场所安全使用化学品建议书》，联合国《关于危险化学货物运输的建议书》，《最

常见运输危险货物品名表》。

# 铁红防锈漆

一、  化学品及企业标识

中文名称：Y53-32铁红油性防锈漆

英文名称：LRON RED OIL ANTI-RUST PAINT

二、 成分组成信息

纯品      混合物√

化学名称：胶粘剂（HB308促进剂）

化学成份：石粉、铁红 、（松香水）200号容积油、碳酸钙

三、   危险性概述

危险性类别：易燃液体

接触途径：吸入、含入、经皮肤吸收

健康危害：蒸气能刺激眼睛和粘膜。

急性状态：头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。吸入高浓度蒸气能造成急性中

毒。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食入：饮足量水，催吐，就医。

四、  消防措施

危险特性：蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂极易燃烧。燃烧时放出

有害气体:流速过快，容易产生和积聚静电。

闪    点：23－61℃C·CO

灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、1211灭火。

五、  泄漏应急处理

切断火源，用砂土，活性碳，或其它惰性材料吸收残液，防止进入水道、排洪沟等限制性空间。

消除方法：使用呼吸器，确保足够通风，使用个人防护衣物。                                                                                                六、操作处置与储存

密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所禁烟，使用防爆性的通风系统和设备，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

注意事项：保持容器密封，储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。采用防爆性照明、通风设施，运输时，夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。

泄漏应急处理:人员撤离泄漏污染区至通风处，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道，排水沟等限制性空间。小量泄漏，用砂土覆盖，待期干燥后回收或无害处理后废弃。大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、装入容器，收集人员必佩带防毒口罩。

七、接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制:空旷通风，防止火种。

呼吸系统防护：戴防毒口罩，空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该戴自给正压式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴防化学品手套或皮肤保护膜。

其他防护：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作后淋浴更衣，注意一个人清洁卫生。

八、理化特性

性    状：红色粘稠液体，有特殊芳香味。

闪    点：23－61℃C·CO，

爆炸极限:

溶 解 性: 可与二甲苯、醇酸漆稀释剂等混溶。

九、 稳定性和反应活性

稳 定 性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：

禁 忌 物：氧化剂

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

十、毒理学资料

急性毒性：低毒；会引起头痛、恶心、兴奋、呕吐、腹痛、腹泻。长期低浓度接触引起神经衰弱综合症和消化道症状。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水及清水冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15min。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，呼吸困难时，输氧。

如吸收及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩，就医。

食    入：饮足量水，催吐、就医。

灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂等扑救。

注意事项：用水扑火无效。

十一、 环境生态资料

该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

十二、 废弃处置

统一收集，按照公司危险废弃物管理规定进行处置。

十三、运输信息

包装类别：Ⅲ  包装方法：铁桶包装

运输注意事项：铁路运输严格按照铁道路《危险货物运输规则》。道路运输时应配备相应品种数量的消防

器材及泄漏应急处理工具和装备。

十四、法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》2002年国务院令344号。1996劳动部发423号：工作场所安全使用化学品规定等法规。

# 萘

一、化学品及企业标识

中 文 名：萘

英 文 名：Naphthalene

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品√      混合物

分子式：C10H8

分子量：128.16

主要有害成分：萘

CAS号：91-20-3

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

危险性类别：第4.1类易燃固体

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：具有刺激作用，高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。

急性中毒：吸入高浓度萘蒸气或粉尘时，出现眼及呼吸道刺激、角膜混浊、头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腰痛、尿频，尿中出现蛋白及红、白细胞。亦可发生视神经炎和视网膜炎。重者可发生中毒性脑病和肝损害。口服中毒主要引起溶血和肝、肾损害，甚至发生急性肾功能衰竭和肝坏死。

慢性中毒：反复接触萘蒸气，可引起头痛、乏力、恶心、呕吐和血液系统损害。可引起白内障、视神经炎和视网膜病变。皮肤接触可引起皮炎。

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危害：本品易燃，具刺激性。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, q

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：立即漱口饮水，洗胃。就医。

五、消防措施

特性：遇明火、高热易燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮。防腐论坛|防腐蚀

灭火方法及灭火器：采用二氧化碳、雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。运至空旷处引爆。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

,七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八、接触控制/个体防护涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛, 工业防腐,油漆职业接触限值

中国MAC(mg/m3)：50    前苏联MAC(mg/m3)：20

TLVTN：OSHA 10ppm,52mg/m3; ACGIH 10ppm,52mg/m3

TLVWN：ACGIH 15ppm,79mg/m3 wpaint.5d 6d.n et" B- G7 B: ?7 ^% y

工程控制：密闭操作，局部排风防腐论坛|防腐蚀论坛|涂料论坛|油漆论坛|油漆工艺|涂料|油漆|油漆十呼吸系统防护：高浓度蒸气接触可应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。x& V- m/ z4 Y

眼睛防护：戴防化学品眼镜。涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业防腐,身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟，进食、饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：白色易挥发晶体，有温和芳香气味，粗萘有煤焦油臭味。腐论坛|防腐蚀论坛|涂料论坛|油PH 值：无资料

熔    点（℃）：80.1

沸    点（℃）：217.9

相对密度（水=1）：1.16wpaint.5d6 d.n et( k; c1 I% w0 a) u" i

相对蒸汽密度（空气=1）：4.42

临界温度（℃）：342

临界压力（Mpa）：3.54

辛醇/水份配等数的对数值：3.1

闪    点（℃）：78.9涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛,防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防W引燃温度（℃）：526中国涂料油漆防腐论坛. o r# ^5 m8 ] v+ S

爆炸上限%（V/V）：无资料

爆炸下限%（V/V）：28～38mg/m3涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛, 钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、醚、苯。

饱和蒸气压：0.13(52.6℃)

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂。中国涂料油漆防腐论坛; p! Y5 [' Q6 W) o- I7 U! g% X

避免接触的条件：

聚合危害：聚合

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50 490mg/kg（大鼠经口）防LC50 >340mg/m3，1 小时（大鼠吸入）

亚急性和慢性毒性：兔经口1g/kg/天，3天，见晶状体浑浊，20天后形成白内障兔吸入饱和蒸气2小时/天，2~3个月，红细胞先增多后减少；400~500mg/m3 ,4小时/天，5个月。见晶状体浑浊。小鼠吸入60~500mg/m3,5个月，条件反射紊乱，尸检见呼吸系统损害。

刺 激 性：家兔经眼： 100mg，轻度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 495mg，轻度刺激。

其它：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染，在水生生物中发生生物蓄积。

十二、生态学资料

生态毒性：LC50：1.37-3.8mg/L(96h)(鱼类)

生物降解性：好氧生物降解（h）：12-480；

厌氧生物降解（h）：600-6192

非生物降解性：无资料

十三、废弃处置

废弃物性质：危险废物* r- L& C: P7 d$ w/ G

废弃处置方法：送环卫部门指定的处理场所或用控制焚烧法处理。

废弃注意事项：废物储存、废弃处置应参阅国家和地方环保有关法规。

十四、运输信息中国涂料油漆防腐论坛2 L/ O! M, }# P; s3 d

危险货物编号：41511中国涂料油漆防腐论坛1 U- l1 `6 N* H4 n% ~' k6 E- u( X

UN 编号：1334 涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛,工业防腐,油漆知识,涂包装标志：易燃固体料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛,防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛, 威旗防

包装方法：两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋（内或外套以塑料袋）外瓦楞纸箱。

运输注意事项：铁路运输，在专用线装、卸车的萘饼，可用企业自备车散装运输。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

十五、法规信息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]  677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.1 类易燃固体；车间空气中间萘卫生标准 (GB 16185-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

# 聚氨酯

一、化学品及企业标识

中 文 名：聚氨基甲酸酯  聚氨酯

英 文 名：polyurethane

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

主要有害成分：环氧基烃类聚合物

CAS号：9009-54-5

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

危险性类别：第3.2类 中闪点液体

侵入途径：吸入、食入

健康危害：制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危害：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, q

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 有害燃烧产物：一氧化碳。  灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。  灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

,七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。   储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制/个体防护涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛, 工业防腐,油漆监测方法：无资料。

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手 防 护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同, 其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。

沸点(℃)：145～155

溶解性：溶于丙酮、乙二醇、甲苯。

主要用途：用作金属涂料、金属粘合剂、玻璃纤维增强结构材料、防腐材料、金属加工用模具等, 在电器工业中用作绝缘材料。

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂。中国涂料油漆防腐论坛; p! Y5 [' Q6 W) o- I7 U! g% X

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50：大鼠经口LD50(mg/kg): 11400。

十二、生态学资料

生态毒理毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

生物富集或生物积累性：

其他有害作用：无资料。

十三、废弃处置

废弃物性质：危险废物 废弃

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

十四、运输信息

危险货物编号：32197涂X

UN 编号：

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品、混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

十五、法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：  中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；  中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；  中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

# 四合一清洗剂

一、化学品及企业标识

中 文 名：清洗剂

英 文 名：Super Mould clearer

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

危险性类别：高闪点液体

侵入途径：接触、吸入或误食。

健康危害：对眼、皮肤及粘膜有刺激性。吸入高浓度蒸气可能引起急性中毒,主 要症状为全身痉挛、恶心、呕吐。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危害：低度危险。该物质只有加热至闪点或高于闪点温度时会形成可燃混合 物或燃烧。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, q

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。泄漏地区保持通风。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

,七、操作处置与储存

操作注意事项：注意通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止容器损 坏。配备相应品种和数量的消防器材。

储存注意事项：储存于阴凉、通风干燥处、远离火种，电源，室温低于40℃仓库内，不可倒置，不得靠近热源和酸碱等腐蚀性介质，严禁暴晒，堆垛不可超过8箱， 且应离地面10cm以上。。

八、接触控制/个体防护涂料,油漆,涂料论坛,油漆论坛,钢结构防腐,防腐涂料,防腐论坛, 工业防腐,油漆工程控制：注意通风

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手 防 护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴橡胶耐油手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意通风。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：透明液体

比重：0.8

挥发性：不挥发

主要用途：能有效去除油脂，油污，色粉及其他顽固污渍，挥发性好，不留痕迹

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50：大鼠经口LD50(mg/kg): 11400。

十二、生态学资料

急性毒性：无                         慢性毒性：无

致癌性：无                           刺激性：无

十三、废弃处置

废弃物性质：危险废物 废弃

废弃处置方法：倒置罐子，压下喷嘴于旧报纸或废物箱中至清除残余气体即可

废弃注意事项：用后空罐勿投入火中

十四、运输信息

包装类别：纸箱包装

包装标志：易燃液体

包装方法：

运输注意事项：运输前应检查包装容器是否完整、密封、运输过程中要确保容器不泄露、 不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运，运输车船配置位置要远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公 路运输要按规定路线行驶。

十五、法规信息

法规信息：化学危险品安全管理条例,化学危险品安全管理条例实施细则，工作场所安全使用化学品规定等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、 储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 环氧树脂

一、化学品及企业标识

中 文 名：环氧树脂

英 文 名：epoxy resin

相对分子质量：350-8000

CAS号：24969-06-0

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道 刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病， ，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。

环境危害：对环境有危害。

燃爆危害：本品易燃，具刺激性，具致敏性。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。就医。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, 眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧。高热分解放出有毒气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。若是液体，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体 ，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

,七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手 防 护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意通风。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。

熔点（℃）：145~155                  引燃温度（℃）：490（粉云）

爆炸下限[%（V/V）]：12               最小点火能（mJ）: 9

最大爆炸压力（Mpa）: 0.540

溶解性：溶于丙酮、乙二醇、甲苯。

主要用途：用作金属涂料、金属粘合剂、玻璃纤维增强结构材料、防腐材料、金属加工用模具等。

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

稳定性：稳定。

聚合危害：不聚合

禁配物：强氧化剂。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50：11400mg/kg（小鼠经口）

十二、生态学资料

急性毒性：无                         慢性毒性：无

致癌性：无                           刺激性：无

十三、废弃处置

废弃物性质：危险废物 废弃

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

十四、运输信息

危险货物编号：32197    UN编号：1866      包装分类：Ⅱ类包装     包装标志：易燃液体

包装方法：开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、 食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

十五、法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例（2002年1月26日国务院发布），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳 部发423号）等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）将该物质划为第3.2类 中闪点易燃液体。《危险化学品 名录（2002年版）》。

# 轻柴油

一、化学品及企业标识

中 文 名：#0 轻柴油

英 文 名：#0 Diesel oil

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

混合物组成 ：由各族烃类和非烃类组成。

有害物成分： 烷烃、环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物。

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危害：本品易燃，具刺激性。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。就医。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, 眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，

容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：用活性炭或其它惰性材料吸收。

,七、操作处置与储存

操作注意事项：注意通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防毒面具，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手 防 护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意通风。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

熔点（℃）：-18                 引燃温度（℃）：257

沸点(℃) 282-338                相对密度(水=1) 0.87-0.9

闪点(℃) 38

主要用途：用作柴油机的燃料及煤粉助燃。

十、稳定性及反应性wpaint.5d6d.n et8 p o- X$ t# P) N* i) o4 }

禁配物：强氧化剂、卤素

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：LD50：11400mg/kg（小鼠经口）

十二、生态学资料

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成

污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

十三、废弃处置

废弃处置方法：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

十四、运输信息

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位

隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

十五、法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 齿轮油

一、化学品及企业标识

中 文 名：齿轮油

英 文 名：lubricating oil

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

混合物组成 ：是高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物。

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺 炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危害：本品可燃，具刺激性。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。就医。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, 眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将 容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能 切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

,七、操作处置与储存

操作注意事项：注意通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操 作人员戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放， 切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制/个体防护

工程控制：注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意通风。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色， 无气味或略带异味。

闪点(℃) 76            引燃温度（℃）：257

主要用途：主要用作设备润滑。

十、稳定性及反应性

稳定性：稳定

避免接触的条件：极端温度及阳光直晒

禁配物：强氧化剂

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

吸入危害：吸入蒸汽或粉雾可能会引起刺激

十二、生态学资料

对环境的危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

十三、废弃处置

废弃处置方法：符合相关规定的可进行燃烧处理或重复利用，避免环境污染。

十四、运输信息

包装方法：小开口钢桶、塑料瓶或金属桶（罐）等。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消 防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

十五、法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 液压油

一、化学品及企业标识

中 文 名：液压油

英 文 名：hydraulic fluid

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

混合物组成 ：成分        含量

添加剂       ＜10％

基础油       ＞90％

三、危险性概述

危险性类别：非危险品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：毒性低。 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。 皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。

燃爆危害：无爆炸危险性，属可燃物品。

四、急救措施8 \6 ]% f5 @ M* H4 ]* q! _

皮肤接触：脱去污染衣服，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。就医。wpaint.5d 6d.n et$ z2 `- x; O' q6 U, 眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切 断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。

,七、操作处置与储存

一般预防措施：若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

搬运：避免长期或持续与皮肤接触。避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。装卸桶装产品时，应穿保护鞋 ，并使用恰当的装卸工具。

储存：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：0 - 50 °C/32 - 122 °F

推荐使用的物料：对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。

不适用的物质 ：容器或容器内层，避免使用聚氯乙烯。

额外信息 ：聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

八、接触控制/个体防护

工程控制：注意通风。

呼吸系统防护：带防护口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

九、理化特性) R2 U T4 h0 v; Q3 f2 x

外观与性状：琥珀色液体

相对密度(水=1)  0.8710

闪点(℃) 224           引燃温度（℃）：220-500

主要用途：适用于液压系统润滑。

十、稳定性及反应性

稳定性：稳定

避免接触的条件：明火、高热。

禁配物：酸、碱及强氧化剂。

分解产物 ：常温环境下储存不分解。

聚合危害：不会发生。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

吸入 ：毒性 (老鼠): LC50 > 5000 mg/m3 极低毒性。

刺激性: 无具体数据 在一般温度/正常处理温度下危险性可忽略。

食入 ：毒性 (老鼠): LD50 > 2000 mg/kg 极低毒性。

皮肤 ：毒性 (兔): LD50 > 2000 mg/kg 极低毒性。

刺激性 (兔):在一般温度下对皮肤的刺激性可忽略。

眼睛 ：刺激性 (兔):可能会引起中等程度、短暂的眼睛不适。

十二、生态学资料

对环境的危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

十三、废弃处置

废弃处置方法：应尽可能回收或循环使用。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。

十四、运输信息

包装方法：小开口钢桶、塑料瓶或金属桶（罐）等。

领域（根据ADR分类）：不受管制在ADR条例之下，本品未被评为危险物品。国际海事污染品（IMDG）

在IMDG条例之下，本品未被评为危险物品。国际航空运输协会 (不同国家的具体规定稍有不同) 在IATA条例之下，本品未被评为危险物品。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消 防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

十五、法规信息

根据欧盟危险物质/制剂规范准则中对物理/化学以及健康的危害标准， 该物料不是危险品。   欧盟标签： 欧洲共同体规范准则(EC Directives)无规定。   含有: 磺酸钙 可能产生过敏反应。 本产品含有一种(或多种)过敏剂少于1.0%wt, 该过敏剂组分在第二部分未列出。  国家法律和法规   符合以下国家/地区化学品目录的要求: KECI, IECSC, TSCA, ENCS, AICS, EINECS, DSL  GB 13690-92 (常用危险化学品的分类及标志): 未被定为危险品。  GB 6944-86 (危险货物分类和品名编号): 未被定为危险品。

# 导热油

一、化学品及企业标识

中 文 名：导热油

英 文 名：Heat transfer oil

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

混合物组成 ：深度加氢精制物和添加剂的混合物。

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。 用过的油可能包含有害杂质。

症状及征像 ：油脂性粉刺／毛囊炎征兆及症状可能包括曝露的皮肤出现黑色脓包及斑点。  若摄入，可能会导致恶心、呕吐及／或腹泻。

环境危害：未归类为环境有害物。

燃爆危害：未被评为可燃物，但会燃烧。

四、急救措施

一般信息 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。

皮肤接触：脱去污染衣服，用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：不要催吐，用水漱口并就医。

五、消防措施

危险特性：险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。

灭火剂：泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。

不适用的灭火物 ：切勿喷水。

灭火注意事项及措施：合适的保护装置包括 在密封空间内接近起火点时 必需配戴的呼吸装置。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：避免接触溢出或释放出来的材料。

保护措施： 避免沾及皮肤及眼睛。使用合适的防扩散措施,以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。

清除方法 ： 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。 直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。

,七、操作处置与储存

一般预防措施：若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

搬运：避免长期或持续与皮肤接触。 避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。  装卸桶装产品时，应穿保护鞋 ，并使用恰当的装卸工具。

储存：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。

推荐使用的物料：对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。 不适用的物质 PVC。

额外信息：聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

八、接触控制/个体防护

工程控制：采取局部排风或其它工程控制手段来保持空气中的浓度在规定的暴露限值以下。如果没有现行的暴露限值或规定值可供参考，对于大多数操作情况而言，常规的通风条件即能满足要求。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿普通工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意通风。

环境暴露风险控制措施：减少对环境的排放。必须进行环境评估以确保符合当地的环境法规。

九、理化特性

外观与性状：琥珀色 室温下液体。               沸点：估计值  > 280 °C / 536 °F

闪点(℃) 典型  216 °C / 421 °F (COC)        引燃温度（℃）：257         、

燃烧上下极限：典型 1%- 10%(V)                 蒸气压力：估计值  < 0.5 Pa （20 °C / 68 °F ）

分配系数：正辛醇/水：> 6 (基于类似产品数据）  蒸气密度(空气=1) > 1  (估计值)

自燃温度： > 320 °C / 608 °F                密度：典型890 kg/m3  （15 °C / 59 °F ）

十、稳定性及反应性

稳定性：稳定

避免接触的条件：极端温度及阳光直晒

禁配物：强氧化剂

危险化学品分解：在正常存储情况下, 不会形成危险的分解物。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

经口急性毒性：预期毒性低： LD50 > 5000 mg/kg

皮肤急性毒性：预期毒性低： LD50 > 5000 mg/kg

皮肤刺激或腐蚀：预期会感到轻微刺激。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。在动物试验中，持续接触用过的发动机油会导致皮肤癌。所有用过的油应小心处理，并尽可能避免接触皮肤。

眼睛刺激或腐蚀：预期会感到轻微刺激。

呼吸或皮肤过敏：吸入蒸气或粉雾可能会引起刺激。

吸入危害：吸入蒸气或粉雾可能会引起刺激。

十二、生态学资料

急性毒性：溶解性较差的混合物。可能致使水生生物体散发秽臭。预期实际无毒： LL/EL/IL50 >100 mg/l  （针对水生生物）（LL/EL50 表示为标称产品量，需要准备水分测试）。

流动性/土壤中的迁移性：在大多数环境条件下为液体。飘浮于水面。如果进入土壤，将会被土壤颗粒吸收而无法流动。

持久性/降解性：预期不容易生物降解。预期主要组份有固有的生物降解性，但本品也含一些可能持续存留于环境的组份。

生物累积：含具生物累积的潜力的组份。

十三、废弃处置

应尽可能回收或循环使用。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

十四、运输信息

危害级别: 9   ID 号: UN3082   包装组: PG III

海洋污染物: 是              ICAO/IATA  非管制

十五、法规信息

下列条例、法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定。                     <<工作场所安全使用化学品规定>> <<工作场所有害因素职业接触限值—化学因素>> (GBZ 2.1)         <<新化学物质环境管理办法>> <<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>> 所有废弃处置必须遵循中国法律和当地法规的要求。<<常用危险化学品的分类及标志>> (GB 13690) <<危险化学品安全管理条例 >>                      <<危险货物品名表>>  (GB 12268)

# 瞬间粘着剂

一、化学品及企业标识

中 文 名：瞬间粘着剂

英 文 名：

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

有害成分：乙醇 氰基丙烯酸盐粘合剂

浓度/浓度范围：90~ 95﹪    CAS.NO.：7085-85-0

三、危险性概述wpaint.5d6d.net/ O% b, {1 j1 b6 U2 V a w2 e! ?

侵入途径：食入、皮肤接触。。

健康危害：对眼及皮肤有刺激性，皮肤接触可能造成发热，对皮肤瞬间产生的强力黏着，

长期接触下对敏感的人可能产生非过敏性的气喘。

环境危害：遇水产生固化，无特殊危害。

燃爆危害：正常使用无爆炸危险。

四、急救措施

皮肤接触：脱去污染衣服，用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量清水冲洗。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：立即就医。

五、消防措施

危险特性：易然燃爆。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火剂：二氧化碳、泡沫、干粉化学灭火器。

灭火注意事项及措施：合适的保护装置包括，在密封空间内接近起火点时，必需配戴的呼吸装置。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

个人应注意事项：只允许受过训的人员清理外泄。

环境注意事项：远离热源、火花及火焰，保持良好的通风。

清理方法：以水冲洗让胶产生固化后以非活性吸收剂来吸收外泄物，并收集于密闭容器内等待适当的处理。

,七、操作处置与储存

一般预防措施：避免皮肤长期接触、眼部接触及吸入挥发性气体。

储存：储存温度必须低于75℉。

八、接触控制/个体防护

最高容许浓度  0.2 ppm。

工程控制：稀释通风或或局部排气以确保作业环境合于容许的浓度范围。

眼睛防护：安全眼镜或护目镜。

身体防护：非棉质工作服。

手 防 护：橡胶或塑料材质手套。

其他防护：工作现场严禁或饮食，处理此物后须彻底洗手。保持良好的卫生习惯。

九、理化特性

外观与性状：黑色粘稠液体

闪点(℃)：150~200℉（闭杯法）                相对密度（水=1）：1.07 @80℉      、

相对蒸气密度（空气=1）：3                    饱和蒸气压（KPA）：<0.2mmHg @80℉

溶解性：遇水产生固化                         沸点：>300℉

爆炸上限%（V/V）：10.5%                      爆炸下限%（V/V）：1.7%

主要用途  适用于各类物质胶粘

十、稳定性及反应性

稳定性：稳定

避免接触的条件：避免高温

聚合危害：不聚合

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

口服LD50估计值 :>5000mg/kg，真皮LD50估计值 :>2000mg/kg。

十二、生态学资料

生态影响：遇水产生固化

十三、废弃处置

废弃物性质：化学品废弃物。

处置方法：交回收商统一处理。以符合EPA及当地环保法规的方式焚化。

十四、运输信息

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运 输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

十五、法规信息

下危险化学品安全管理条例（2002年1月9日国务院发布），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 松节油

一、化学品及企业标识

中 文 名：松节油

英 文 名：turpentine；turpentine oil

分子式：C10H16（主要）      分子量：136.23

二、成分/组成信息涂料论坛,油漆论坛,涂料防腐论坛, 防腐论坛,粉末涂料论坛,工业防腐论坛,威旗防腐纯品      混合物√

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

三、危险性概述

危险类别：：第3.3类   高闪点液体      危规号：32138        CAS号：006-64-2

侵入途径：吸入、食入、皮肤接触。

健康危害：急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡矢调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。

吸入：意识模糊，咳嗽，头痛，咽喉痛，气促。

皮肤：引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水疱或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。

眼睛：视力模糊，疼痛，发红。

食入：灼烧感,腹部疼痛,恶心,呕吐,意识模糊，惊厥，腹泻，神志不清。

环境危害：对环境有害，建议不要排入环境。

燃爆危害：本品易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应:与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。

四、急救措施

皮肤接触：脱去污染衣服，用大量流动清水冲洗，并用肥皂进行清洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医。

吸入：迅速离开现场到空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

食入：尽量饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。

五、消防措施

危险特性：易然燃爆。

灭火剂：二氧化碳、泡沫、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。防止产生烟云。

六、泄漏应急处理中国涂料油漆防腐论坛$ {' m2 l# N4 M$ g

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂 制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。  大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆 泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

,七、操作处置与储存

操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

储运：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。 保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

八、接触控制/个体防护

工程控制：通风，局部排气通风或呼吸防护。

眼睛防护：安全眼镜或护目镜。

身体防护：穿化学防护服。

手 防 护：橡胶或塑料材质手套。

其他防护：工作时不得进食，饮水或吸烟。

九、理化特性

外观与性状：无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。

相对密度（水=1）：0.85---0.87       沸点（℃）：154----170

蒸汽压:	 35℃                       闪点(℃)：	35

引燃温度(℃)： 253                 相对蒸气密度(空气=1)： 4.84

爆炸下限%(V/V)： 0.8

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂。

用 途:	 用作油漆溶剂,合成樟脑、胶粘剂、塑料增塑剂等，也用物制药、制革工业。

十、稳定性及反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、硝酸。

十一、毒理学资料wpaint.5d6d.net4 V# G" C: c+ S! v) G4 R2 U

急性毒性：	LD50：5760 mg/kg(大鼠经口)

LC50：12000mg/m3，6小时(大鼠吸入)；29000mg/m3，2小时(小鼠吸入)。

十二、生态学资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十三、废弃处置

用焚烧法处置。

十四、运输信息

危险货物编号： 33638          UN编号：1299            包装类别：O53

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

十五、法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

# 溶剂油

一、化学品及企业标识

化学品中文名称： 2,3-丁二酮             中文名称2： 二乙酰

化学品英文名称： 2,3-butanedione        英文名称2： diacetyl

技术说明书编码： 1060                   CAS No.： 431-03-8

分子式： C4H6O2                         分子量： 86.09

二、成分组成信息

纯品√      混合物

有害物成分     含量     CAS No.

2,3-丁二酮              431-03-8

三：危险性概述

危险性类别：易燃固体      侵入途径：吸入

健康危害： 具有刺激性。接触后可引起恶心、头痛和呕吐。

环境危害： 对环境有危害，对大气可造成污染。

燃爆危险： 本品易燃，有毒，具刺激性。

四：急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入： 饮足量温水，催吐。就医。

五：消防措施

危险特性： 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法： 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六：泄漏应急处理

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七：操作处置与储存

操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： 未制定标准      前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准

TLVTN： 未制定标准                TLVWN： 未制定标准

工程控制： 密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防静电工作服。

手防护： 戴橡胶耐油手套。

其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。

九：理化特性

外观与性状： 微绿黄色液体，有强烈的气味。

沸点(℃)： 88                  闪点(℃)： 6

相对密度(水=1)： 0.99         相对蒸气密度(空气=1)： 3.00

溶解性： 溶于水、乙醇、乙醚。

主要用途： 用作食品香料载体。

十：稳定性和反应活性

禁配物： 强氧化剂、强还原剂、强碱。

十一：毒理学资料

急性毒性： LD50：1580 mg/kg(大鼠经口)

十二：生态学资料

其它有害作用： 该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。

十三：废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

十四：运输信息

危险货物编号： 32081    UN编号： 2346   包装标志：易燃固体    包装类别： O52

包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

十五：法规信息

法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

# 无水乙醇

一、化学品及企业标识

化学品中文名称：乙醇；酒精

化学品英文名称：ethyl alcohol；ethanol

分子式：C2H¬60     相对分子质量：46.07     CAS号：64—17—5

二、主要组成与性状

纯品√      混合物

化学类别: 醇

三、危险性类别

危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食人、经皮吸收。

健康危害：本品为中枢神经系统抑制刑，首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

四、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食    入：饮足量温水，催吐，就医。

五、消防措施

燃烧性：易燃

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水通、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、项距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。

八、防护措施

车间卫生标准

中  国MAc(mg／m3)  未制定标准            前苏联MAC(mg／m3) 1000

美  国TVL-TWA  SHA  1000ppm，1880mg/m3；ACGIH  l000 ppm，1880 mg/m3

美  国TLV—STEL    末制定标准

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面置)。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服

手防护:戴一般作业防护手套

其  它:工作现场严禁吸烟。

九、理化性质

外观与性状  无色液体，有酒香。

闪点(C)：12                       折射率：1.366

爆炸下限(％)：3.3                  引燃温度(℃)：363

爆炸上限(％)：19.0                最大爆炸压力(MPa)：0.735

熔点(℃):-114.1                   沸点(℃):78.3

相对密度(水＝1) :0.79             相对密度(空气＝1):1.59

饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)       辛醇／水分配系数的对数值0.32

燃烧热(kJ／mol)：1365.5       临界温度(℃):243.1    临界压力(Mpa):6.38

溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

主要用途:用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

十、稳定性和反应活性

稳定性:稳定    聚合危害:不聚合

禁忌物:强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

燃烧（分解）产物 :一氧化碳、二氧化碳。

十一、毒理学资料

急性毒性 LD50 7060mg/kg(兔经口)7430 mg/kg(兔经皮)

LC50 37620mg/m3,10小时（大鼠吸入）

刺激性:家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性:大鼠经口10.2g／(kg•天)，12周，体重下降，脂肪肝。

致突变性:微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1-1.5g/／(kg•天)，2周，阳性。

生殖毒性:小鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0)：7.5k/kg(孕9天)，致畸阳性。

致癌性:小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：340mg/kg(57周，间断)，致癌阳性。

十二、环境资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给子特别注意。

十三、废弃处置

处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。

十四、运输信息

危规号:3206l    UN编号：1170     包装分类:Ⅱ    包装标志:7

包装方法:小开口钢桶；小开口铝捅；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑科瓶或金属桶(罐)外木板箱。

十五、法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发C1992]677号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危

险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB

13690—92)将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。其它法规：无水乙醇生产安全技术规定(HGA011—83)。

# 天那水

一、化学品及企业标识

中文名：天那水 （乙酸异戊酯） 、香蕉水

英文名：banana oil

分子式：C7H14O2         相对分子量：130.19         CAS号：628-63-7

二：主要组成与性状

主要成分：二甲苯、乙酸异戊酯

三：危险性类别

危险性类别：7   易燃液体

危险性综述：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强  烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性

浸入途径：吸入、食入、经皮吸入

健康危害：对眼和粘膜有刺激作用，高浓度吸入可引起中枢神经系统损害，甚至肝肾损害。急性中毒可出现急性结膜炎、咽喉炎、支气管肺炎、肺水肿。长期接触，有流泪、咳嗽、喉干、疲劳等症状，重者伴有头痛、恶心、呕吐、胸闷、心悸、食欲不振等。可致皮肤干裂、皮炎或湿疹；可致贫血，嗜酸粒细胞增多。

四：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五：消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六：泄漏应急处理

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七：操作处置与储运

储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八：暴露控制/个体防护

中国MAC：100

前苏联MAC：100

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

九：理化特性

外观与性状：无色、有香蕉气味、易挥发的液体。

闪点：25                    燃爆下限：1                 引燃温度：360

爆炸上限：10                熔点：-100                  沸点：142

相对密度（水=1）：0.88       相对密度（空气=1）：4.5      饱和蒸汽压：0.67

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚。

主要用途：是制造喷漆溶剂、稀释剂的主要成分之一

十：稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

禁忌物：火源

十一：毒理学资料

急性毒性：LD5016600mg/kg(大鼠经口)；人吸入27000～53000mg/m3×短暂，眼、鼻轻度到明显刺激；人吸入  5000mg/m3×30分钟，鼻喉刺激，衰弱，头痛，胸闷。

刺激性：家兔经眼：500mg(24小时)，中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500mg,轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：兔吸入26000mg/m3，4小时/天，40天，贫血，血糖升高。猫吸入10000mg/m3,6小时/  天，6天，呼吸频数，尿蛋白阳性。十二：环境资料

十二、生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

十三：废弃处置

废弃方法：用活性炭或其它惰性材料吸收，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所  处置。根据国家和地方的有关法规的要求处置。

十四：运输信息

危规号：33596      联合国编号：1104     包装分类：O53     包装标志：易燃品

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输时注意温度，严禁在高温环境下运输。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。  分装和搬运作业要注意个人防护。

十五、法规信息

作业场所安全使用化学品公约，危险化学品安全管理条例（2002年3月15日国务院发布），工作场所安全使用化学品规定(〔1996〕劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均做了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第7类易燃品。

# 锌

一、化学品及企业标识

中文名：锌

英文名：Zn

分子式：C7H14O2       相对分子量： 65.39       CAS号：7440-66-6      EINECS号：231-175-3

二：主要组成与性状

纯品√      混合物

化学类别: 锌

三：危险性类别

浸入途径：吸入、食入、经皮吸入

健康危害：吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口串金属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。

四：急救措施

皮肤接触：用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者饮用大量水，催吐，就医。

五：消防措施

危险特性：具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫黄反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。

燃烧(分解)产物：氧化锌。

灭火方法：灭火剂：干粉、干砂。禁止用水、泡沫灭火。

六：泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。

七：操作处置与储运

储存注意事项：密封，保持干燥。

八：暴露控制/个体防护

呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

九：理化特性

性状 锌为蓝白色金属（紧密堆积六方晶系）。锌粉颜料的粒子结构有粒状及鳞片状两种，鳞片状锌粉有较大的遮盖力。在大气中有相当高的耐蚀性，但在酸式盐和碱式盐中不耐蚀。溶于无机酸、碱、醋酸，不溶于水。

熔点 419.58℃     沸点 907℃

相对密度 7.14     溶解性 溶于无机酸、碱、醋酸，不溶于水。

十：稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

十一：毒理学资料

人体实验：Draize 测试：轻微刺激（皮肤刺激）。

细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium: 阴性。 艾姆斯氏试验：阴性。

吸入气体后：刺激呼吸系统。

皮肤接触后：轻微刺激。

食入大量后：刺激粘膜，反胃，呕吐。

吸入后：发烧，肌肉损伤，疼痛，心血管疾病，反胃，呕吐。  同样适用于普通含锌化合物：通过肠胃系统微量吸收。对粘膜有收敛剂作用，大量吸入后导致金属熏烟症。其他：处理产品时通常应当小心。

十二、生态学资料

生态学资料：对水生生物有极高毒性，可能对水体环境产生长期不良影响。避免释放至环境中。

十三：废弃处置

废弃方法：该物质及其容器须作为危险性废料处置。避免释放至环境中。

# 过氯乙烯

一、化学品及企业标识

化学品中文名称：过氯乙烯

化学品英文名称：Vinylidene chloride

分子式：C2H2Cl2；CH2CCl2    相对分子质量：96.94     CAS号：75-35-4

二、主要组成与性状

纯品√      混合物

三、危险性类别

危险性类别 ：

侵入途径：吸入、食人、经皮吸收。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

健康危害：主要影响中枢神经系统，并有眼及上呼吸道刺激症状。急性中毒：短时间接触低浓度，眼及咽喉部烧灼感；浓度增高，有眩晕、恶心、呕吐甚至酩酊状；吸入高浓度还可致死。可致角膜损伤及皮肤灼伤。慢性影响：长期接触，除粘膜刺激症状外，常伴有神经衰弱综合征,少数报道有致癌后果。

四、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

五、消防措施

燃烧性：易燃

危险特性：极度易燃。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。时节水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

六、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七、储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、项距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。

八、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救可撤离时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服

手防护: 戴橡胶手套。

其它: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

九、理化性质

闪点(C)：-25℃                      熔点(℃): -122℃

沸点(℃): 31.2-31.7℃               相对密度(水＝1) : 1.21

主要用途: 主要用于制合成纤维等

十、稳定性和反应活性

燃烧（分解）产物 : 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

十一、毒理学资料

急性毒性：LD50200mg/kg(大鼠经口)；LC5025210mg/m3，4小时(大鼠吸入)；人吸入<5ppm，肝功能略有影响。

亚急性和慢性毒性：动物接触0.397g/m3和0.199g/m3，8小时/天，5天/周，数月后出现肝肾损害。接触低于0.099g/m3，出现轻度肝肾病变。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌5pph。DNA损伤：大鼠吸入10ppm。

致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性，人类无可靠数据。大鼠吸入55ppm×6小时/日×12月，肝血管肉瘤。

致畸性：大鼠吸入200ppm(妊娠)致畸胎作用。

十二、环境资料

该物质对环境可能有危害。

十三、废弃处置

建议用焚烧法处理。废弃物和其它燃料混合焚烧，燃烧要充分，防止生成光气。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 二、防护措施   呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救可撤离时，佩戴隔离式呼吸器。

# 聚酰胺树脂

一、化学品及企业标识

化学品中文名称：聚酰胺树脂

化学品英文名称：

分子式：N/A      CAS号：68410-23-1    EINECS号:N/A

二、主要组成与性状

纯品√      混合物

三、危险性类别

危险性类别 ：皮肤刺激，2,H315

危险性概述：化学引起的特定危害(如危害的燃烧产品) 刺激性气体或毒性比较高的气体可能会在热分解的条件下产生。

侵入途径：吸入、食人、经皮吸收。

危险特性：根据暴露在空气中的量及浓度的大小，可能会导致燃烧。

健康危害：摄取喉咙，腹部疼痛;吸入喉咙疼痛，咳嗽

最重要的剧烈的延时的症状/影响：无

四、急救措施

皮肤接触：移走被污染的衣服，用大量的水冲洗，必要的时候寻求医学帮助。

眼睛接触：。用大量的水冲洗眼睛，必要的时候寻求医学帮助。

吸入：在狭窄的空间里，使用独立的供氧设备；呼吸新鲜的空气。如果窒息，寻求医学帮助。

食入：饮大量的水，必要的时候寻求医学帮助。

五、消防措施

燃烧性：可燃

危险特性：非易燃物。

灭火方法：刺激性气体或毒性比较高的气体可能会在热分解的条件下产生。

灭火剂：使用干燥粉末，薄雾，泡沫塑料，二氧化碳灭火。

六、泄漏应急处理

自我保护措施和防护设备：使用橡胶手套，空气呼吸器， 护目镜，安全鞋及防护服。脱掉被污染的衣物并且在工作间隙及工作结束前都洗手。

泄露应急处理：移开燃烧源，保持通风，收集泄露物至密封容器中。用碳酸氢钠/苏打水冲洗。

环境保护措施： 暂无

七、操作和储存

安全操作预防：使用密闭的包装，置于货盘上存放在干燥通风的区域，室温贮存，避免阳光直晒. 在打开包装的化学品周围始终要小心操作。

安全储存条件（包括不相容品）： 在阴凉、干燥处密闭保存，避免太热或太冷。避免明火，强碱，强氧化剂及水。

八、防护措施

暴露限值：没有规定

工程控制：使用常规的预处理措施来处理这些化学品

呼吸系统防护：使用空气呼吸器

眼睛防护：使用护目镜

身体防护：使用防护服装，安全鞋。

手防护: 使用防护手套

九、理化性质

外观(物理状态，颜色，等)： 浅黄色至黄棕色粘稠液体，有胺味。

pH： 碱性             沸点和沸腾范围： 290℃

闪点(C)：>200℃                     可燃性： 非易燃物

沸点(℃): 31.2-31.7℃               相对密度(水＝1) : 1.21

蒸汽压： <1 mmHg (100 ℃)           溶解度： 溶于有机溶剂

比重： 0.97(水= 1)                  自燃温度： >300 ℃

粘度： 5000-30000 mPa.s (40℃)      分子量： NA

颜色： ≤10（Gardner）               密度： 970 Kg/m3

堆积密度(20 ℃) N/A

十、稳定性和反应活性

化学稳定性： 在正常的贮存和操作条件下，室温、密闭保存是稳定的。

可能的危险反应： 暂无 注意避免(如：静电放电，振动等)： 不相溶的物质，灰尘及过热。

与之不相容的物质： 氧化剂。

危害的降解产品： 一氧化碳，刺激及有毒的烟雾、气体；二氧化碳，酸雾。

十一、毒理学资料

可能的暴露信息： 呼吸系统： 暂无

口：暂无.

眼睛，皮肤 ： 对眼睛和皮肤有刺激。

来自短的或长期暴露的延迟了和立即效果和慢性效果：

剧烈毒性(被提到的所有可能暴露路径) ： 无皮肤腐蚀/刺激： 皮肤刺激

严重的眼睛损害/眼睛刺激： 眼睛刺激

十二、环境资料

未经处理，产品不应进入水流中。

十三、废弃处置

处理方法： 环境回收

处理的预防(包括污染的容器和包裹的处理方法)： 产品及包装应该根据国家及当地政府的法规丢弃

十四、运输信息

海洋污染物(是/不是)： 不是

使用者需要知道的关于运输需要遵从任何的特别预防的信息根据RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR法规，该产品无害.

十五、法规信息

请遵守各国指定的法规来处理该化学品。有关规定，如EINECS (欧洲), TSCA-CSI (美国), DSL (加拿大), AICS (澳大利亚), ENCS (日本), ECL (韩国), PICCS (菲律宾) and IECSC (中国) *

# 氯化橡胶面漆

一、化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化橡胶面漆

二、主要组成与性状

纯品      混合物√

主要组分                       CAS RN            含量%

钛白粉                        13463-67-7         10~30

二甲苯                        1330-20-7          10~30

氯化石蜡                         ---             10~20

氯化橡胶液                       ---             10~20

三、 危险性概述

危险性类别：第3.3类

侵入途径：吸入、皮肤、眼、误服

健康危害：

眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。

吸入：吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛，严重者意识丧失。

皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎、持续接触可引起皮肤皲裂和脱脂。

误服：可引起胃肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻。

四、 急救措施

眼睛接触：用流动清水冲洗15分钟，如仍感刺激，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。

误服：饮足量温水，不要催吐，就医。

五、 消防措施

燃烧性：易燃。

灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。

有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳、NOx等有毒烟雾。

六、 泄漏应急措施

对泄漏区进行通风，排除火种，避免吸入蒸气，大量泄漏用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用砂土或其它类似物质吸收。按环保部门的要求处置。

七、 作业与储存

操作注意事项：采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过30℃。空容器禁止动火切割。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。分开存放，搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。

八、 防护措施

作业场所职业接触限值

钛白粉（13463-67-7）

中国：TWA 8 mg/m3 ；STEL  10mg/m3

二甲苯（1330-20-7）

中国：TWA 50mg/m3 ；STEL  100mg/m3

氯化石蜡

中国：无规定。

氯化橡胶液

中国：无规定。

工程控制：全面通风或局部排风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴通气式面罩或自吸过滤式防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其它防护：工作毕，淋浴更衣，避免长期反复接触。

九、 理化特性

外观与性状：各色

相对密度（水=1, g/cm3）： 约1.20      溶解性：可混溶于有机溶剂

闪点（℃）31

十、 稳定性和反应性

稳定性：稳定  聚合危害：不聚合

避免接触的条件：高温，火种。 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、NOx等有毒烟雾。

十一、 毒理学信息

急性毒性

钛白粉（13463-67-7）

大鼠气管内：LD：＞100 ug/kg。

二甲苯（1330-20-7）

人经口  LDLO ：50 mg/kg。

大鼠经口  LD50：4300 mg/kg。

小鼠经口  LDLO ：6 mg/kg。

兔经皮  LD50：＞1700 mg/kg。

本品对皮肤粘膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

工业品中常含有苯、甲苯等杂质，可同时出现杂质的毒作用。

十二、 生态学信息

无资料

十三、 废弃处置

废弃方法：请向当地政府环保部门咨询。

十四、 运输

危规号：3.3类，GB33646

包装标志：易燃液体  包装类别：Ⅲ类

十五、 法规信息

| 产品及 组分化学名 | 中国现有 化学品目录 | 剧毒物品分级、分类与品名编号（GB57-93） | 危险货物品名表GB 12268-90 | 重大危险源辨识GB 18218-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钛白粉 | 有 | 不适用 | 无规定 | 无规定 |
| 二甲苯 | 有 | 不适用 | 33535 | 生产场所 40T 储存区 100T |
| 氯化石蜡 | 有 | 不适用 | 无规定 | 无规定 |
| 氯化橡胶液 | 有 | 不适用 | 33646 | 无规定 |

# 黄油

一、化学品及企业标识

产品名称： 锂基润滑脂(俗称黄油)

用    途： 车用或普通设备用脂

二、主要组成与性状

成 分： 精制矿物油、皂类增稠剂、适当的性能添加剂。 此产品不含任何等于或高于规定限值的有害成分。 请参阅第八节职业接触限度

三、危险性类别

此产品并不属于危险产品。但必须按照良好的工业卫生条件和安全操作规程进行使用。

四、急救措施

皮肤接触：皮肤若接触到油品，应尽快用清水和肥皂彻底加以清洗。更换严重受污染的衣服，清洗下面弄脏的皮肤。

眼睛接触：将眼睛张大，用大量水冲洗眼睛。若眼睛仍有任何红肿、疼痛或不适，应尽快就医。

吸    入：产品在规定温度下使用不会生烟。如若吸入高温下产生的油烟造成鼻喉部刺激、或咳 嗽，应尽快移至空气新鲜处。

食    入：若污染了口部，应用水彻底冲洗，如有不适，请立即就医。

五、消防措施

燃烧性：可燃

危险特性：燃烧或遇热可能会发出有毒烟雾。

特别保护仪器：限定空间内的火灾，应该由受训过的人员穿戴好氧气面具进行处理。可以用水冷却附近的遇热区域/物品/包装。由于有沸溢之危险。要避免直接喷射到储存容器里。

灭火方法：刺激性气体或毒性比较高的气体可能会在热分解的条件下产生。

灭火剂：使用泡沫、干粉、或水沫，不要用水流。

六、泄漏应急处理

防护设备：使用橡胶手套、化学护目镜。

泄露应急处理：集中刮去大部分油品，剩下部分用砂土或其他适当的惰性物质去除。建议备有 足量的适当吸收性物质，以处理可能发生的任何泄漏。

环境保护措施：产品溢出在地上，容易使人滑倒。避免流入去水道、污水渠或其他水道。

七、操作和储存

安全操作预防：使用密闭的包装，置于货盘上存放在干燥通风的区域，室温贮存，避免阳光直晒. 在打开包装的化学品周围始终要小心操作。

安全储存条件（包括不相容品）： 在阴凉、干燥处密闭保存，避免太热或太冷。避免明火，强碱，强氧化剂及水。

八、防护措施

对该油品没有专业的暴露限制，确保良好的通风。尽量避免吸入使用中产生的油气、油烟雾。如果生成了油气、油烟雾，应该控制他们在工作场所空气中的浓度，尽可能使之降至最低。控制措施提供排气通风或其它工程控制。

卫生措施：处理化学品后，在饮食，抽烟与使用厕所前及收后须彻底冲洗双手前臂与脸。

个人防护设备：呼吸系统 只要油气、油烟雾的浓度适当控制，不必使用呼吸保护器。保持足够的通风是良好的行业做法。

皮肤与身体：避免长时间或重复性的与皮肤接触。如果会长时间或反复接触，请穿戴防护衣物。手如果会长时间或反复接触，可戴防护手套。抗化学药物手套。建议使用：丁腈胶手套。防护手套的正确选择取决于所处理的化学药品、工作环境和使用情况、手套的状况 (即 使最好的抗化学药品防护手套在重复接触化学药品之后也会损坏)。大多数的手套仅仅提供短时间的保护， 然后就必须扔掉，重新更换。因为指定的工作环境和处理材料的不同，所以必须针对每种用途订立安全措 施。因此选择手套时应该询问供应商/制造商，并充分评估工作条件。

眼  睛：不必使用安全防护眼镜.

九、理化性质

形  态： 脂  颜色： 黄褐色至暗褐色均匀油膏 气味： 矿物油气味 工作锥入度 0.1mm： 230 滴点 ℃： 185 水溶性 g/l： ＜0.1

稳定和活跃性

稳定性：这类产品是稳定的，在通常使用条件下不可能发生危险反应。不会发生危险的聚合反应。

避免接触物质： 强力氧化物剂

危险的分解物： 热分解会生成各种化合物，其性质视分解情况而 定。不完全燃烧/热分解会 产生烟雾、二氧化碳和有害气体，包括一氧化碳。

眼   睛： 可能引起短暂刺激。 皮肤： 短暂或间中接触，不会造成伤害，长期接触会造成皮炎。 吸入气体： 挥发性低，在一般气温下不会吸入挥发气体。如果暴露于热分解产物之蒸汽或烟雾 中，可能通过吸入而产生伤害。 吞服：可能导引恶心、呕吐和腹泻 慢性影响： 重复及不断接触皮肤，可能引起皮肤病

十、稳定性和反应活性

环境影响评估：恰当使用及弃置，预期不会对环境造成不良影响。 流动性： 不溶于水，挥发性低  液体 存留及分解特性： 基本上可做生物分解。 生态毒性： 不详。 水中的毒性: 可能对水中有机物有害。

十一、毒理学资料

必须依照当地和国家法例规定弃置。 未用产品： 可送交回收再造。 已用/受污染产品： 经认可废物收集商送到指定废物处理点 可焚化 包装品： 须经认可废料收集商收集处理。 可清洗及循环使用。

十二、环境资料

未经处理，产品不应进入水流中。

十三、废弃处置

必须依照当地和国家法例规定弃置。

未用产品： 可送交回收再造。

已用/受污染产品： 经认可废物收集商送到指定废物处理点 可焚化

包装品： 须经认可废料收集商收集处理。 可清洗及循环使用。

十四、运输信息

在运输过程中不归类为危险物质 (IMDG, ICAO/IATA)。 中国运输信息 危险货物编号 没有 UN 编号 没有管制 包装标志 没有 包装 没有 运输注意事项 没有。

十五、法规信息

法规： 美国法规细节 (TSCA): 未列表。 澳大利亚法规细节 (AICS): 未决定。 加拿大法规细节 (DSL): 未列表。 中国法规细节 (IECS): 符合规定。 EC 法规细节 (EINECS/ELINCS): 符合规定。 日本法规细节 (ENCS): 未列表。 韩国法规细节 (ECL): 符合规定。 菲律宾法规细节 (PICCS): 符合规定。 标识要求： 根据“工业用化学物品安全标签编写一般规章 [GB 15258-1999 增订本]”中的规定，本产品不需要 标记危险符号或警告字样。

# 硬脂酸

一、标识

中文名　硬脂酸

英文名

分子式  C18H36O2

相对分子质量　　无资料

CAS号　　57-11-4

二、主要组成与性状

√ 纯品      混合物

性状：白色固体，有淡脂肪味

三、健康危害

危险性类别：易燃，根据暴露在空气中的量及浓度的大小，可能会导致燃烧。

健康危害：对眼睛，皮肤及呼吸道有刺激

低毒，被认为对人类没有危害

四、急救措施

皮肤接触　一般接触，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触　提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟或直至伤害减退；如果伤害无法减退，就医。

吸入　    在室温和常压下，吸入少量是没问题的。当吸入高温油蒸汽或吸入大量油蒸汽时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入　　  尽快彻底洗胃。就医。

五、燃爆特性与消防

燃烧性　   加热或遇明火易燃

闪点（℃）　大于200℃

灭火方法　使用干燥粉末，薄雾，泡沫塑料，二氧化碳灭火；

使用独立的供氧设备，刺激性气体或毒性比较高的气体可能会在热分解的条件下产生。

六、泄漏应急处理

泄漏应急处理：移开燃烧源，保持通风，收集泄漏物至密封容器中；用碳酸氢钠/苏打水冲洗。

自我保护：使用橡胶手套，空气呼吸器，护封镜，安全鞋及实验服；

移走被污染的衣物并且在工作间隙及工作结束前都洗手；

在所在工作和储存地点都设有眼部清洗和紧急淋浴设施。

七、操作储运注意事项

在阴凉，干燥处保存，避免太热或太冷；避免明火，强碱。强氧化剂及水；最好保存在干净、干燥的不锈钢器皿中；大批量包装产品应贮存在高于其熔点10℃以上或室温下，过高的温度将根据暴露时间的长短和温度的高低逐渐影响到产品的品质；使用防漏的密封包装袋，置于货盘上存放在干燥通风的区域，室温贮存，避免阳光直晒；在打开包装的化学品周围始终要小心操作。

八、防护措施

工程控制　使用常规的预处理措施来处理这些化学品

暴露限值：没有规定

个人保护使用橡胶手套，空气呼吸器，护目镜，安全鞋及实验服。

九、理化性质

外观与形状  白色珠状固体（20℃），有淡脂肪味

熔点（℃）　－18

凝固点（℃）  52-68                    闪点（℃）：＞200

自然温度（℃）＞250                    密度80℃： 844千克/立方米

堆积密度（20）℃： 460千克/立方米      汽压100℃： ＜1毫米汞柱

pH值 酸性                              比重（水=1） 0.86

粘度（75℃）：

溶解性　溶于有机溶剂

十、稳定性和反应活性

稳定性　    在正常的贮存和操作条件下，试问、密封保存是稳定的。

聚合危害　　无

禁忌物　　　氧化剂，灰尘及过热。

燃烧（分解）产物　一氧化碳、刺激及有毒的烟雾、气体；二氧化碳，酸雾。

十一、毒理学信息

无毒，对眼睛和皮肤无刺激

十二、环境资料

未经处理，产品不应进入水质流体中；当融入水中即开始生物降解（90%）；

经鱼口毒性：LC50＞100毫克产品/升；慢性细菌毒性：EC50＞100毫克产品/升。

十三、废弃处置

产品及包装应该根据国家及当地政府的法规丢弃。

十四　运输信息

根据D/ADR,GGVS/GGVE,ADNR,IMDG-Code,ICAO-TI/LATA-DGR法规，该产品无害。

十五、法规信息

请遵守各国制定的法规来处理该化学品。有关规定已在中国生产或者进口的现有化学物质名单。

# 氧化锌

一、化学品名称

化学品中文名称： 氧化锌   化学品英文名称： zinc oxide

中文名称2：  锌白         英文名称2： znic white

CAS No.：  1314-13-2     分子式： ZnO   分子量： 81.38       外观：白色固体

二、成分/组成信息

有害物成分            含量               CAS No.

氧化锌               ≥99.0％          1314-13-2

三、危险性概述

危险性类别：   侵入途径： 吸入、食入。

健康危害：  吸入氧化锌烟尘４－８小时后，可出现金属烟热。口内有金属甜味、口渴、咽痒，进而胸部发闷、咳嗽、气短、无力、肌肉关节酸痛，并可伴有头痛、恶心、呕吐、腹痛等，然后出现寒战、发热、白细胞数增加。有人报道，氧化锌接触者全身虚弱，体重下降。

环境危害：  EU分类 对环境有害（N）

警示性质标准词：1.R50/53（对水生生物有剧毒，可能对水生环境造成长期的不良影响）

安全建议标准词：S60（物质及容器必须按危险废物放置）、S61（防止排向环境）

燃爆危险： 本品不燃。

四、急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水及时冲洗，并就医。

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入： 误服者、口服牛奶、豆浆或蛋清，洗胃就医。

五、消防措施

危险特性：  未有特殊的燃烧爆炸特性。与镁能发生剧烈的反应, 引起爆炸。

有害燃烧产物：  氧化锌。

灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

六、泄漏应急处理

应急处理：  隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬 尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

七、：操作处置与储存

操作注意事项：  密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人 员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  储存注意事项：  储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区 应备有合适的材料收容泄漏物。

八、接触控制/个体防护

职业接触限值   中国MAC(mg/m3)： 5 前苏联MAC(mg/m3)：  6[尘]  TLVTN： ACGIH 5mg/m3(烟) 10mg/m3(尘) TLVWN： ACGIH 10mg/m3(烟)

监测方法： 火焰原子吸收光谱法；双硫腙分光光度法；催化极谱法

工程控制：  密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护： 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应 该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护：  穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴乳胶手套。

其他防护： 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

九、理化特性

主要成分：  含量: ≥99.0％；铁盐≤ 0.005％；砷盐≤0.0002％；灼烧失量≤ 1.0％。

外观与性状： 白色六角形晶体或粉末。

熔点(℃)： 1975         沸点(℃)： 2360℃

相对密度(水=1)：  5.61  闪点(℃)： 1436℃

溶解性：  不溶于水，不溶于乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氰化钾等。

主要用途： 用作油漆的颜料和橡胶的填充料, 医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等。

其它理化性质：能带隙：3.3eV     标准摩尔生成焓：-348.0 kJ / mol    标准摩尔熵：43.9 J / (K · mol)     十、稳定性和反应活性

稳定性：   禁配物： 强氧化剂。

十一、毒理学资料

急性毒性：LD507950mg/kg(小鼠经口)

危险特性：与镁、亚麻子油发生剧烈反应。与氯化橡胶的混合物加热至215℃以上可能发生爆炸。受高热分解，放出有毒的烟气。

燃烧(分解)产物：自然分解产物未知。

十二、生态学资料

无资料。

十三、废弃处置

废弃物性质：  废弃处置方法： 用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：

十四、运输信息

危险货物编号：  无资料  UN编号： 无资料 包装类别： Z01 包装方法：  无资料。

运输注意事项：  起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、 不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

十五、法规信息

法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 氧化镁

一、化学品名称

中文名称：氧化镁  英文名称：magnesium oxide

分子式：MgO 分子量：40.31  CAS号：1309-48-4

二、组分信息

化学物质            英文名称             CAS RN              含量（%）

氧化镁           Magnesia            1309-48-4               纯品

三、危险性概述

危险性类别：  燃烧爆炸危险：本品不燃，具刺激性。

健康危害：氧化镁刺激粘膜引起结膜炎和鼻炎。人吸入氧化镁烟尘浓度4-6mg/m3，１２分钟，可发生金属烟热，患者发热，咳嗽，胸部有压迫感，白细胞明显增多，但比氧化锌烟雾引起的症状要轻而且少见。有资料报道， 口服大量氧化镁可引起发热反应，白细胞增多等。

接触途径：由呼吸道、消化道、皮肤侵入。

四、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性：与五氯化磷等卤化物混合, 能发生剧烈的化学反应。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

有害燃烧产物：自然分解产物未知。

六、泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤化物接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤化物分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八、接触控制和个人防护

职业接触限值  中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：10[菱镁矿] TLVTN：ACGIH 10mg/m3[烟] TLVWN：未制定标准

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：注意个人清洁卫生。

九、理化特性

外观：白色粉末。

熔点(℃)：2800 沸点(℃)：3600  相对密度(水=1)：3.58

闪点(℃)：  溶解性：微溶于水。

主要用途：用作抗酸药和轻泻药。

十、稳定性和反应性

稳定性：

避免接触的条件：

禁配物：卤化物、强氧化剂、强酸。

十一、毒理学信息

急性毒性： LD50：无资料   LC50：无资料

十二、生态学信息

无资料。

十三.废弃处置

废弃物性质：用安全掩埋法处置。

十四、运输信息

危险货物编号：无资料 UN编号： 无资料 包装标志：无资料 包装类别：Z01 包装方法：无资料

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤化物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

十五、法规信息

化学危险物品安全管理条例 (2002年3月15日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 二甲基硅油

1、化学品名称

化学品中文名称：二甲基硅油   化学品英文名称： dimethyl silicone

中文名称其它：甲基硅油,聚硅氧烷,二甲聚硅氧烷,硅油,有机硅油   英文名称2：silicone oil

2、成分/组成信息

化学类别: 混合物 RTECS：VX6390000 CAS No. 63148-62-9

3、危险性概述

危害性类别:  侵入途径：吸入、食入。

健康危害：蒸气可能引起上呼吸道粘膜过敏。大量摄入可能会导致胃肠刺激。

环境危害： 对环境有危害,对水体可产生污染。

燃爆危险：可燃，与氧化剂能发生强烈反应。

4、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗即可。

眼睛接触：用流动清水冲洗眼睛15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如果出现咳嗽或其他症状，就医。

食入：如果受害较轻，饮2-4杯牛奶或水。如果受害较重或受害人已失去知觉，立即就医。

5、消防措施

危险特性：可燃，高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

6、泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收，然后放入化学废物的容器。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。避免接触眼睛、 皮肤和衣服，避免摄入与吸入。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

8、接触控制/个体防护

工程控制：密闭，通风。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具。

眼睛防护：有必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。

九、理化特性

外观与性状：乳白色黏稠液体，不挥发，无臭。

熔点：−59℃                自燃点：450℃

分子式：C6H18OSi2           蒸汽压：3.1kPa/℃

相对密度(水=1)0.963         分子量：162.38         闪点：（开口）300℃

溶解性：可与苯、汽油等氯代烃、脂肪烃和芳香烃溶剂互溶，不溶于甲醇、乙醇和水，但可分散于水中。  主要用途：用作润滑剂、恒温热载体等，广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。

十、稳定性和反应活性

稳定性：稳定

十一、毒理学资料

毒性：无毒。

十二、生态学资料

十三、废弃处置

废弃物性质：危险废弃物

废弃处置方法：固废处理公司回收

废弃注意事项：

十四、运输信息

UN编号：UN 1993 3/PG 2

包装方法：本产品应包装在清洁、干燥、密封良好的镀锌铁皮桶或塑料桶中。

十五、法规信息

法规信息：按一般化学品管理。

# 白炭黑

一、化学品名称

化学品中文名称： 二氧化硅   化学品英文名称： silica

中文名称2： 白炭黑   英文名称2： silicon dioxide

CAS No.： 7631-86-9  分子式： SiO2  分子量： 60.09

二、成分/组成信息

有害物成分    含量     CAS No.

二氧化硅              7631-86-9

三、危险性概述

危险性类别：

侵入途径：

健康危害： 吸入二氧化硅粉尘，对机体的主要危害是引起矽肺。目前，对矽肺无特效治疗药物，关键是防尘。

环境危害：

燃爆危险： 本品不燃。

四、急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入： 脱离现场至空气新鲜处。

食入： 饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

危险特性： 能和三氟化氯、三氟化锰、三氟化氧发生剧烈反应。

有害燃烧产物： 自然分解产物未知。

灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六、泄漏应急处理

应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小 量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

七、操作处置与储存

操作注意事项： 生产过程密闭化。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作 人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与三氟化氯接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与三氟化氯分开存放，切忌混储。 储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八、接触控制/个体防护

职业接触限值

中国MAC(mg/m3)： 1 前苏联MAC(mg/m3)： 1  TLVTN： 0.05mg/m3(呼吸性粉尘) TLVWN： 未制定标准

监测方法： 焦磷酸质量法

工程控制： 生产过程密闭化。保证良好的自燃通风。

呼吸系统防护： 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 一般不需特殊防护。

手防护： 戴乳胶手套。

其他防护： 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九、理化特性

外观与性状： 透明无味的晶体或无定形粉末。

熔点(℃)： 1710 沸点(℃)： 2230 相对密度(水=1)： 2.2(无定形)

相对蒸气密度(空气=1)： 无资料  饱和蒸气压(kPa)： 1.33(1732℃)

辛醇/水分配系数的对数值： 无资料

溶解性： 不溶于水、酸，溶于氢氟酸。

主要用途： 橡胶工业中用作补强剂及动物饲料添加剂，也用于制造玻璃、陶器耐火材料、硅铁、元素硅等。

十、稳定性和反应活性

稳定性：常温保存条件下稳定。高温时可溶解在磷酸或者碱性溶液。

禁配物： 三氟化氯。

避免接触的条件：

聚合危害：

分解产物：

十一、毒理学资料

急性毒性： LD50：无资料    LC50：无资料

局部（皮膚・眼等）影响 吸入的情况,胸部疼痛,呼吸困难,皮肤变色,肺部损伤。皮肤接触时,可能引起发生炎症。进入眼睛的时候, 可能引起发生炎症。误饮的时候,可引起肠胃炎症的。

致癌性：IARC：第３类

十二、生态学资料

无资料

十三、废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法： 用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：作为工业废物处理。

十四、运输信息

危险货物编号： 无资料   UN编号： 无资料 包装标志：  包装类别：   包装方法： 无资料。

运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与卤化物 等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

十五、法规信息

法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发 [1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定

# 石蜡油

一、化学品名：

化学品中文名称：蜡油

化学品英文名称： Paraffin oil

技术说明书编码： 1996

CAS No. 8002-74-2

分子式： C36H74

分子量： 506.98

二、技术指标：

密度(20℃,g/cm3)：0.87～0.98        闪点（℃）：＞190

运动粘度（mm2/s 100℃）：5～16       凝点（凝点℃）：-20～12

苯胺点（℃）80～112                 酸值（mgkOH/g）：1.45～1.52

芳烃（CA）含量 %：＜10             环烷（CN）含量 %：35±5

石蜡（CP）含量 %：60±5

特别适用于三元乙丙橡胶、丁基橡胶、天然橡胶和热塑性橡胶等非极性橡胶。

三、危险性概述：

危险性类别：

侵入途径：

健康危害：吸入本品高浓度蒸气，引起头痛、眩晕、咳嗽、食欲减退、呕吐、腹泻。长期接触可致皮肤损害。有接触未精制石蜡导致皮肤癌的报道。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品可燃。

四、急救措施：

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施：

危险特性：遇明火、高热可燃。

有害燃烧产物：

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六、泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收。

七、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。轻装轻卸。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物

八、接触控制/个体防护

职业接触限值

中国MAC(mg/m3)：未制定标准

前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准

TLVTN：未制定标准

TLVWN：未制定标准

监测方法：火焰原子吸收光谱法；达旦黄比色法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九、废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：

十、运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：  无资料

包装标志：石蜡油

包装类别：铁桶

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

十一、法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

# 抗硫化还原剂

一、化学品及企业标识

化学品中文名称: 耐热硫化活性剂

化学品英文名： Heat-resistant  Vuicanization  Activator

产品应用: 用于各类橡胶的办有效和有效硫化体系中

二、成分/组成信息

化学特性：饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸  氧化锌的缩合物

有害成份: 无

三、急救措施

吸    入: 将人员移至空气新鲜处。若呼吸停止，立即进行人工呼吸。若呼吸困难，进行输氧。若不良反应持续，请立即就医。

皮肤接触: 立即用肥皂清洗，之后大量清水冲洗干净。

眼睛接触: 立即用流动清水冲洗眼部，若出现不良反应，请立即就医。

食    入: 不要催吐，否则可能会使缩合物进入肺部。请立即就医。

四、消防措施

灭火方法及灭火剂:CO2, 灭火干粉, 水喷淋，较大火焰需使用水喷淋, 消防泡沫所采取的灭火措施须符合环保规定；出于安全原因请勿使用高压水枪。

有害燃烧产物: 酚醛蒸汽和燃烧烟雾。

消防人员防护措施: 消防人员穿着防护服，佩戴呼吸装置。

灭火注意事项: 使用水喷淋冷却容器。

五、泄漏应急处理

相关人员安全措施:处理泄漏时应避免引起烟尘远离火源

环保措施: 避免泄漏物接触排污系统和水体

收集/消除方法:尽可能将泄漏物回收，污染物装入带有标记的塑料容器能存放，根据相关法律法规处理。

六、操作处置与储存

避免条件:避免接触强氧化剂, 避免接触强碱。操作场所以产生产品尘雾，应严禁火源。

安全操作注意事项:采取措施，防止静电。为应对爆炸、火灾等紧急情况，请保持呼吸装置随时待命。

储存注意事项:不使用时保持产品容器密封。产品储存室保持干燥、阴凉、通风良好。

七、暴露控制与个人防护

个人防护措施:操作化学品时应具备常规防护措施

呼吸系统防护: 使用NIOSH 防尘口罩。

手防护: 氯丁橡胶, 丁腈橡胶, 丁基橡胶, PVC耐化学品防护手套

眼睛防护: 戴防护眼镜

身体防护: 轻质防护服

八、理化特性

产品外观: 颗粒状物

颜色: 浅色粒状               软化点： 80-110

锌含量：19.6%                蒸汽压: 不适用

蒸汽密度: > 空气             自燃: 不自燃

爆炸危险: 产品本身不爆。     密度 ( 20 ° C )  1.12 g/cm³

水溶性: 不溶解

九、稳定性和反应活性

当按照产品说明正确使用时，产品不会分解或降解

危险反应: 可能会与强氧化剂, 与强碱产生反应。

危险分解产物:燃烧时产生CO2, CO, 少量低分子量碳氢化合物

十、毒理学信息

急性毒性: 无

皮肤接触: 长时间的皮肤接触会产生微弱刺激。

眼部接触: 无或轻微刺激

十一、生态学信息

生态毒性: 目前没有数据支持该产品会对生态造成毒害

十二、废弃处置

废弃处置方法: 废弃处置必须符合相关的法律法规。

污染包装的处置: 对污染废弃包装的处置必须符合相关的法律法规。

十三、运输信息

海洋污染: 无

此产品不属于危险化学品。依据《关于危险货物运输的建议书》，不对该产品做分类, 包装, 标签, 运输上的特殊要求。

十四、法规信息

参照法规《危险化学品名录》，《危险化学品安全管理条例》，《劳动保障与劳动安全法规》，《关于危险货物运输的建议书》。

# 防老剂

一、  化学品及企业标识

化学品中文名：防老剂4010NA ，N-异丙基-N'-苯基对苯二胺

化学品英文名：antioxidant4010NA ，N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine

生产企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

二、  成分/组成信息

主要成分	                 CAS No.

N-异丙基-N'-苯基对苯二胺	101-72-4

三、  危险性概述

健康危害：本品有致敏作用，具刺激性，对眼睛有刺激作用。

环境危害：该物质对环境有危害。

四、  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。就医。

五、  消 防 措 施

危险特性：经规定的燃烧性初步筛选试验，表明该物质不属于易燃危险品。如遇强热，可能引起燃烧，并释放出有毒气体，其粉体与空气可形成爆炸性混合物。

灭火方法：雾状水，干粉、二氧化碳、泡沫。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

六、  泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒物渗透工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

七、  操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服。，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八、  接触控制/个体防护

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜或护目镜以防止接触眼睛。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九、  理 化 特 性

外观与性状：紫灰色片状结晶

分子式：C15H18N2	分子量：226.35

相对密度（水＝1）：1.17	熔点（℃）：>70

引燃温度（℃）：560	沸点（℃）：366

爆炸下限[mg/m3]：20（粉尘）

溶解性：不溶于水、汽油，溶于油类、苯、乙酸乙酯、四氯化碳、二氯甲烷等。

主要用途：用于塑料、树脂和橡胶生产作为防老剂。

十、  稳定性和反应活性

稳定性：在正常的搬运、使用和运输条件下为稳定的。

禁配物：强氧化剂

避免接触的条件:避免接触强氧化剂、明火、高热

分解产物：氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳。

十一、  毒理学资料

急性毒性：LD50：555 mg/kg(大鼠经口)；1122 mg/kg(小鼠经口)；

刺激性：家兔经眼：100mg/24 小时，中度刺激。

十二、  生态学资料

该物质对环境有危害。

十三、  废 弃 处 置

废弃处置方法：用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

十四、  运 输 信 息

包装方法：内包装采用高阻隔塑料袋，外包装采用三合一纸塑复合袋。

运输注意事项：卸车前应先行通风，开关车门、车窗时不要使用铁制工具猛力敲打，必须使用时应采取防止产生火花的防护措施。作业人员不准穿铁钉鞋。装卸搬运时严禁肩扛、背负，要轻拿轻放，不得摔碰、撞击、摩擦、拖拉、翻滚，防止包装破损。装卸机具应有防止产生火花的措施。作业时应穿戴防护用品，避免产生粉尘。作业完毕及时清洁身体。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。

十五、  法 规 信 息

法规信息：参照《危险化学物品安全管理条例》(2002年1月26日国务院发布)、《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规。

十六、  其 它 信 息

重要注意事项：未明确或暗示性担保本资料的准确性或完整性。资料来自不同来源，包括制造商和其他三方来源。在所有条件下或本物质与其他物质一起使用时或在所有工艺中，本资料并非总是正确的。

由用户自己负责最后决定该物质的适用性。

# 防焦剂

一、  化学品及企业标识

中文名称：防焦剂NA	             中文别名：	N-亚硝基二苯胺

英文名称： N-Nitrosodiphenylamine	 英文别名：	N-Nitroso-N-phenyl benzenamine

CAS号：	86-30-6

二、产品成分资料

N—环己基硫代邻苯二甲酰亚胺

重量％ ：97

CAS编号：17796－82－6

三、危险警告，识别标记

危险性类别：第6.1类 毒害品

侵入途径：	吸入 食入 经皮吸收

健康危害：	对人体有刺激性和毒性。受热分解释出有毒的氮氧化物气体。有可疑的致癌作用。

环 境 危 害：该物质对环境有轻微危害

燃 烧 危 险：本品可燃，遇明火、高热有燃烧危险。

四、急救措施

接触眼睛 ：立即翻开上下眼睑，用流动的清水或生理盐水冲洗15分钟，就医。

接触皮肤 ：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

误吞 ：只有受害者清醒时，才能冲洗口腔，喝足够的水，催吐，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如果症状持续，就医。

五、消防措施

灭火物质 ：干粉、水雾或泡沫灭火器材，喷淋水。

其它资料 ：发生火警时，应穿戴呼吸防护器；不要让救火产生的污水进入下水道、水房或水道。

六、意外泄漏处理

为防止粉尘吸入，在通风不够的时候，佩戴适当的面罩，戴防护手套，佩戴安全眼镜，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，排洪沟等限制性空间。

七、产品管理及储存

接触限值：美国TLV-TWA：未制订标准美国TLV-STEL：未制订标准

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿相应的防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其它防护：防止受潮，储存在干燥、阴凉的地方；

操作过程中工作场所应有足够的通风、排风；

工作现场禁止吸烟，进食和饮水，工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣，                               进行就业前和定期的体检。

八、物理与化学性质

外观与性状：白色或淡黄色晶体（结晶粉末）

气味 ：气味较强

熔点 ： 89℃—94℃

相对密度 （水=1）： 1300kg/m3(25℃)

溶解性：可溶于多种有机溶剂

闪点 ： 220℃

着火点 ：数值没测定

爆炸极限 ：极限没测定

主要用途：	天然橡胶、合成橡胶用防焦剂。

九、稳定性及化学活性

稳定性：常态下较稳定

分解产物：二氧化碳 ,一氧化碳 ,硫氧化物,氮氧化物。

分解 ：在高热时开始分解。

危险反应 ：禁止与强碱搭配反应

其它资料 ：操作过程当中会产生粉尘。

十、毒性资料

急性毒性：LD50  大鼠（经口）：LD50>9200mg/kg

LC50   无数据

亚急性和慢性毒性：无数据

刺 激 性：对皮肤有轻微刺激

致突变性：不会诱导

致 癌 性：人类不会出现癌变

十一、生态资料

生态毒性：无数据

生物降解性：无数据

非生物降解性：无数据

十二、废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：用控制焚烧法处理

废弃注意事项：防止进入下水道，排洪沟等限制性空间。

十三、运输资料

危险货物编号： 61810

UN编号：无

包装标志： 15

包装类别： Ⅲ级

包装方法：三合一纸低塑复合袋，20公斤/袋。

运输注意事项：无要求

十四、监管条例

化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），针对化学危险品的安全生产使

用，储存运输，装卸等方面均作用相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB1360-92），查不到。

国家化学品登记注册中心鉴定结果为：非危险品。